О продукте:

Бактерицидные рециркуляторы «AntiBact»  предназначены для обеззараживания воздуха и поверхностей на предприятиях пищевой промышленности и мест общественного питания, а так же в местах  массового скопления людей.

Краткое Описание

Рециркулятор «AntiBact C» предназначен для обеззараживания воздушной среды в помещениях, для предотвращения распространения патогенных микроорганизмов, а так же создания асептических зон. Специально разработанная V – образная зачерненная жалюзийная решетка полностью экранирует УФ – излучение, что позволяет применять рециркуляторы в присутствии людей и животных.

Малошумящие вентиляторы обеспечивают низкий уровень шума (40 – 45 ДБА). При необходимости осмотра или при замене комплектующих деталей, рециркуляторы легко разбираются, не требуя специального инвентаря. Все единицы аппаратов имеют двухцветный светодиодный индикатор «РЕСУРС» фиксирующий время суммарной наработки бактерицидных ламп (зеленый цвет – ресурс ламп не выработан, красный цвет – лампы ресурс, 9000 +-1,5 часа, выработали).

Аппараты «AntiBact C» размещают равномерно по периметру стен в помещении таким образом, чтобы забор и выброс воздуха осуществлялись беспрепятственно, и должны крепиться на стене в вертикальном или в горизонтальном положении на высоте 1,5–2 м от  пола.

Модели  и принцип работы

Рециркулятор «AntiBact C ПВ» предназначен для обеззараживания воздушной среды в помещениях, для предотвращения распространения патогенных микроорганизмов, а так же создания асептических зон. Аппарат «Anti-Bact» с маркировкой ПВ имеют свойство сохранять работоспособность в условиях, и после воздействия влажности. Аппарат со специальными комплектующими, а так же  специальным покрытием микросхемы, способен работать в условиях относительной влажности до 95%. Примечание: Не подвергать воздействию воды электронных комплектующих.

Рециркулятор «AntiBact CК» предназначен для обеззараживания воздушной среды в помещениях, для предотвращения распространения патогенных микроорганизмов, а так же создания асептических зон. Аппарат с маркировкой «К» - комбинированные модели облучателей, которые работают в двух режимах:

Режим №1 (закрытый) - принцип работы основан на обеззараживании воздуха помещений при его принудительной циркуляции с помощью вентиляторов через камеру с источником УФ- излучения. Работает в присутствии людей в течение всей рабочей смены. Аппараты «AntiBact CК» в режиме №1 использоваться как для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей, так и для подготовки помещений к функционированию.

Режим №2 (открытый) – предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей. Работает в отсутствии людей, животных. Аппараты «AntiBact CК» в режиме №2  используется для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений пищевой

промышленности и общественного питания открытым ультрафиолетовым излучением. Работает в отсутствии людей,

животных, растений.

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ

| Наименование | АБ 20 С | АБ 50С | АБ 100С | АБ 150С | АБ 200С | АБ 300С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплектация ламп | 1х15 | 1х30 | 2х30 | 3х30 | 4х30 | 6х30 |
| Производительность при 99,9%, м3/ч | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Электрическая мощность / бактерицидный поток, Вт | 15/4,8 | 30/11,0 |
| Напряжение электропитания, В/ Частота переменного тока, Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, ВА | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| Уровень шума, дБ(А) | 40 | 41 | 45 |
| Класс электробезопасности и степень защиты по ГОСТ Р 50267.0-92 | класс 1, тип В |
| Масса, кг настенного | 5,0 | 8,0 | 9,0 | 14,5 | 19,5 | 22 |
| Габаритные размеры, мм настенной модели | 155х105х610 | 160х140х1080 | 190х145х1080 | 290х140х1080 | 450х140х1080 | 450х140х1080 |
| Масса, кг передвижного | 8,0 | 11,0 | 12,5 | 18 | 23 | 26,5 |
| Габаритные размеры, мм передвижной модели | 300х300х850 | 300х300х1250 | 300х300х1250 | 400х400х1250 | 450х450х1260 | 450х450х1260 |