ПЕЧЬ ЯРУСНАЯ С ПАРОВОДЯНЫМ ОБОГРЕВОМ

Печь «FiMAK» с пароводяным обогревом исполнена с паровыми трубами и каменным подом. Печь функционирует по принципу замкнутого цикла. Трубы помещены в особые стальные кожухи, в эти трубы подается пар, и тепло излучается от труб в выпечные камеры. Под и свод камеры находятся в прямом контакте с блоком труб. Каждая камера выполнена из нержавеющей стали.

Выпекаемый продукт находится на плитах, выполненных из особой цементной смеси, подходящей для использования в пищевой промышленности. Дверцы выполнены из каленого стекла. Важное преимущество использования данной печи состоит в том, что благодаря минимальной утечке тепла, а, следовательно, - снижению расхода топлива, данная печь является очень экономичным решением. Общая площадь выпекания составляет 4,6-9 м2. Для печи используется газовая или дизельная горелка

| МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА, ЕВРО |
| --- | --- | --- |
| FM-040 | 4 камеры. Полезная площадь, м2: 4. 22000 ккал. 0,8 кВт. Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): 1380х2290х2300. Вес: 1500 кг. Дизельное топливо, газ. | ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА | 17992 |
|  |  | ДИЗЕЛЬНАЯ ГОРЕЛКА | 17555 |
| FM-060 | 4 камеры. Полезная площадь, м2: 6. 30000 ккал. 0,8 кВт Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): 1800х2290х2300. Вес: 1900 кг. Дизельное топливо, газ. | ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА | 22604 |
|  |  | ДИЗЕЛЬНАЯ ГОРЕЛКА | 22168 |
| FM-090 | 4 камеры. Полезная площадь, м2: 9. 45000 ккал. 0,8 кВт. Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): 1800х2920х2300. Вес: 2300 кг. Дизельное топливо, газ. | ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА | 30633 |
|  |  | ДИЗЕЛЬНАЯ ГОРЕЛКА | 30196 |