ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЯРУСНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ МУЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ EKF

Главная особенность данной печи состоит в том, что каждый ярус используется независимо.

Температура и продолжительность нагрева устанавливается отдельно для каждого яруса.

Таким образом, в выпечных камерах разных ярусах выпекаются различные продукты. Для процесса брожения имеется расстоечный шкаф с регулируемой температурой и влажностью.

Печь используется в виде одного яруса, при необходимости, добавляется дополнительный ярус, зонт и расстоечный шкаф.

| МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА, ЕВРО |
| --- | --- | --- |
| EKF-60X80.2 | Подовая Печь С Дымоходом и Комнатой Для Расстойки Теста. Программируемая панель. Площадь выпечки 0,48 m². Внутренние размеры 600x800мм.Электрическая мощность 9,2 кВт.Размеры печи 970x1240x1030h мм. Вес печи 198 кг. | 9124 |
| EKF-60X80.3 | Подовая Печь С Дымоходом и Комнатой Для Расстойки Теста. Программируемая панель. Площадь выпечки 1,44 m². Внутренние размеры 600x800мм.Электрическая мощность 19,6кВт.Размеры печи 970x1240x1690h мм.Вес печи 418 кг | 12025 |
| EKF-60X80.4 | Подовая Печь С Дымоходом и Комнатой Для Расстойки Теста. Программируемая панель. Площадь выпечки 1,92 m². Внутренние размеры 600x800мм.Электрическая мощность 24,8 кВт.Размеры печи 970x1240x2020h мм.Вес печи 538кг | 14886 |
| EKF-60X80.5 | Подовая Печь С Дымоходом Без Отделения Для Расстойки Теста.Программируемая панель.Площадь выпечки 2,4 m².Внутренние размеры 600x800 мм.Электрическая мощность 26кВт.Размеры печи970x1240x2070hмм.Вес печи 608 кг | 16274 |

Печь является экономичным решением. Благодаря конструкции, установленной на колеса, печь свободно перемещается (только для модели EKF-120).

| МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА, ЕВРО |
| --- | --- | --- |
| EKF-120X80.1 | Подовая Печь С Дымоходом и Комнатой Для Расстойки Теста.Программируемая панель.Площадь выпечки 0,96 m². Внутренние размеры 1200x800.мм. Электрическая мощность 14 кВт.Размеры печи 1560x1240x1030h мм . Вес печи 305 кг | 9743 |
| EKF-120X80.2 | Подовая Печь С Дымоходом и Комнатой Для Расстойки Теста. Программируемая панель. Площадь выпечки 1,92m². Внутренние размеры1200x800мм. Электрическая мощность 24кВт. Размеры печи1560x1240x1360h мм. Вес печи 480 кг | 14243 |
| EKF-120X80.3 | Подовая Печь С Дымоходом и Комнатой Для Расстойки Теста.Программируемая панель.Площадь выпечки 2,88 m². Внутренние размеры1200x800мм.Электрическая мощность 34 кВт.Размеры печи 1560x1240x1690h мм.Вес печи 655 кг. | 18722 |
| EKF-120X80.4 | Подовая Печь С Дымоходом и Комнатой Для Расстойки Теста.Программируемая панель.Площадь выпечки 3,84 m². Внутренние размеры1200x800мм.Электрическая мощность 44 кВт.Размеры печи1560x1240x2020h мм.Вес печи 820 кг. | 23241 |
| EKF-120X80.5 | Подовая Печь С Дымоходом .Комнатой для расстойки.Программируемая панель.Площадь выпечки 4,80 m².Внутренние размеры1200x800мм.Электрическая мощность 50кВт.Размеры печи 1560x1240x2070h мм.Вес печи 955 кг. | 25315 |