Печи ротационные

Печи — оборудование, предназначенное для выпекания. Выбор печи главным образом зависит от вида выпекаемого изделия.

Ротационные хлебопекарные печи используют для приготовления сразу две функции: конвекция и ротация. То есть, не только равномерное распределение воздуха по камере, но и вращение самой продукции. Благодаря сложному устройству любая продукция в ротационной печи быстро и равномерно выпекается и покрывается аппетитным глянцем со всех сторон.

Ротационные печи FD 50, FD 100, FD 150, FD 200 обеспечивают высококачественную выпечку хлеба, булочек, кексов, коржей, бисквитов, печенья, пироженых, круассанов и т.д. Обладают повышенной производительностью за счет точно разработанной регулируемой системы подачи подогрева, как в самом верху, так и самом низу камеры. Это гарантирует Вам идеальное пропекание продукта при минимальном потреблении электроэнергии, газа или дизельного топлива.

Как правило, такие печи используют в цехах средней и большой производительности.

Принцип работы:

Продукция помещается на лотки, которые закрепляются на тележке, после чего тележка закатывается внутрь ротационной хлебопекарной печи.

Такая конструкция печи крайне удобна простой загрузкой и выгрузкой продукции, одни и те же тележки могут использоваться как в печи, так в расстойных шкафах или для транспортировки хлеба внутри производственного цеха.

Обогрев пекарной камеры ротационных печей обеспечивают ТЭНы, горячий воздух с которых сдувается вентилятором (конвекция). В продолжение всего процесса выпечки тележка совершает вращательные движения (ротация). Встроенный парогенератор обеспечивает подачу пара в пекарную камеру во время выпечки. Этот процесс необходим для глянцевания поверхности изделий.

Краткое описание:

- В стандартной комплектации идет панель управления, предусматривающая ручное управление печью

- По желанию заказчика может быть установлена автоматическая система поддерживания температуры и подачи пара

- Печи выполнены, полностью из нержавеющей стали, не подверженной коррозии.

- Система принудительного вентилирования для уменьшения влажности воздуха в камере (2 вентилятора)

- Оптимизации циркуляции воздуха внутри камеры благодаря высокой скорости вентиляторов

- Работают на дизельном топливе, сжиженном или природном газе, электричестве

- Двухсторонняя подача воздуха способствует высокому уровню подачи пара, который распространяется по всем отделам печи

- Аспиратор и вытяжной шкаф, установленные сверху печи, предотвращают распространение пара по всему помещению

- Отличная изоляция экономит электроэнергию и предохраняет от ожогов

- Предохранительная блокировка не допускает случайного открывания двери

- Подсветка камеры и прозрачное стекло в двери

- Работают бесшумно и без вибрации

- Экономный расход электроэнергии

- Легкая чистка и обработка деталей

Имеют сертификат соответствия Гост Р и Санитарно-Эпидемиологическое заключение РФ.

Гарантийный срок 2 года.

При продаже оборудование будет упаковано в ударопрочную закрытую деревянную упаковку ISPM 15.

| Модель | FD 50 Е | FD 100 Е | FD 150 Е | FD 200 Е |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество хлеба (шт./ 8 час) | 1728 | 3000 | 3840 | 5712 |
| Площадь выпечки (м²) | 4.35 | 8.1 | 9.72 | 13.3 |
| Количество противней (шт) | 10 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 16 - 18 |
| Размер противней | 530х650 / 490x740 | 590х800 / 600x900 | 590х800 / 600x900 | 750x1040 / 800x1000 |
| Габаритные размеры Ш.Д.В.(мм) | 1350x1990x2100 | 1500x2100x2360 | 1500x2100x2650 | 1650x2350x2650 |
| Энергопотребление (кВт) | 32 | 40 | 55 | 65 |
| Температура работы (°C) | 280-300 | 280-300 | 280-300 | 280-300 |
| Вес (кг) | 1100 | 1350 | 1500 | 1700 |
| Источник энергии | Электрический |

| Модель | FD 50 | FD 100 | FD 150 | FD 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество хлеба (шт./ 8 час) | 1728 | 3000 | 3840 | 5712 |
| Площадь выпечки (м²) | 4.35 | 8.1 | 9.72 | 13.3 |
| Количество противней (шт) | 10 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 16 - 18 |
| Размер противней | 530х650 / 490x740 | 590х800 / 600x800 | 590х800 / 600x900 | 750x1040 / 800x1000 |
| Габаритные размеры Ш.Д.В.(мм) | 1500x2110x2100 | 1660x2210x2360 | 1660x2310x2650 | 2100x2750x2650 |
| Энергопотребление (куб/час) | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 |
| Подача тепла (Kкал/час) | 25.000 | 45.000 | 60.000 | 80.000 |
| Температура работы (°C) | 280-300 | 280-300 | 280-300 | 280-300 |
| Вес (кг) | 1150 | 1700 | 2250 | 3000 |
| Источники энергии | Дизель, Дизельное топливо, LPG, Природный газ |