Туннельная печь для лаваша, питы и пиццы,

кондитерских изделий и многих других продуктов

стандартная                                                                      Микропроцессорная

Туннельные печи предназначены для выпечки лаваша, пиццы, питы, пирожков, круасанов,   пирожных и других мелкоштучных кондитерских изделий посредством температурной обработки изделий через область высоких температур.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Нагревание печной камеры достигается посредством нагрева электрического  ТЭНа. Выпекание изделий в туннельных печах происходит на подвижном ленточном конвейере, который постепенно перемещается вдоль камеры выпечки. Система управления туннельной печью позволяет управлять температурным режимом в камере выпечки, а также скоростью движения конвейера печи. Благодаря чему можно выпекать различные продукты.

Предназначены для работы в пекарнях, пиццериях, ресторанах, столовых и кондитерских.

Краткое описание:

- Корпус полностью из нержавеющей стали, все части соответствуют пищевым нормам.

- Благодаря простоты использования  для эксплуатации машины не нужно нанимать высококвалифицированный персонал.

- Легко обслуживается и чистится

- Работает без шума и без вибрации

- Можно использовать в составе линии

- Высокая производительность экономит ваше время

- Легко перенастраивается исходя из толщины и диаметра теста

- Низкое энергопотребление

- Автоматическое  и ручное управление – для микропроцессорных печей

- Панель управления Touch screen экраном и возможностью программирования

- Системная ориентация на продукт – равномерное пропекание, увеличение производительности и экономия электроэнергии – для микропроцессорных

Имеет сертификат соответствия Гост Р и санитарно-эпидемиологическое заключение РФ

Срок гарантии - 2 года.

Технические характеристики

| Модель | SF - 800-27 | SF - 800-52 | SF - 1300 | SF - 1300 L | SF - 1300 LD | SF - 1900 L | SEN – 1500 | SEN - 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Двойной конвейер |  | Микропроцессор |
| Ширина A мм: | 675 | 925 | 885 | 925 | 1020 | 925 | 915 | 1381.5 |
| Высота печи B мм: | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 448 | 712 |
| Высота ножек печи C мм: | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 616 | 542 |
| Полезная длина D мм: | 825 | 825 | 1300 | 1300 | 1300 | 1925 | 710 | 1024 |
| Длина E мм: | 1850 | 1850 | 2400 | 2400 | 2400 | 3020 | 796 | 1275 |
| Полезная высота F мм: | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 480 | 850 |
| Ширина конвейера G мм: | 270 | 520 | 460 | 520 | 245 x 245 | 520 | 1557,5 | 2005 |
| Мощность кВт (380В/50ГЦ/3 фазы) | 12 kW | 14 kW | 14 kW | 21 kW | 21 kW | 25 kW | 10 kW | 27 kW |
| Среднее Энергопотребление кВт/ч | 5 | 5 | 5-6 | 7 -8 | 7 -8 | 8 - 10 | 4/5 | 12/13 |
| Производительность (пицца/пита/лаваш) шт/час | 90-160 | 160-240 | 200 - 320 | 300 - 400 | 300 - 450 | 450-650 | 150-800 | 280-2000 |
| Температурный режим | от 0 до 400 град. |
| Размеры,м. |  |  | 1,1*2,5*0,5 |  |  |  |  |  |
| Вес, кг |  |  | 440 |  |  |  |  |  |
| Стоимость долл США (оплата по курсу ЦБ РФ + 2%) | 12000,00 | 13900,00 | 17 200,00 | 18 500,00 | 19 900,00 | 23000,00 | 19 230,00 | 23 870,00 |