ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ

Волюметрический тестоделитель представляет собой последнюю разработку в технологии обработки теста. Тестоделитель осуществляет резку теста на порционные заготовки с заданным весом (в граммах) без прессования теста или каких-либо иных воздействий на тесто.

Все поверхности, вступающий в прямой контакт с тестом, выполнены из нержавеющей стали. Привод режущего устройства выполнен с использованием цилиндра и поршня, создающего вакуум.

Смазочная система функционирует в полностью автоматическом режиме, что позволяет значительно увеличить срок службы оборудования. Все поверхности смазываются маслом, предназначенным для использования в пищевых целях.

Регулировка веса порционных заготовок осуществляется вручную или механически. Тестоделитель позволяет получить 3 вида продукции с весом 50-150 г, 100-600 г, 200-1000 г.

Деление теста однотактное.

| МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| KTM60 | Автоматический волюметрический тестоделитель. Один поршень. Весовой диапазон: 50-150 г. Стандартная воронка. Вместимость: 80 кг теста. Погрешность взвешивания: ±2%. Материал покрытия: нержавеющая сталь 304. Максимальная производительность: 2000 ед./час. БЕЗ ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЯ. | 8081€ |
| KTM60D | Автоматический волюметрический тестоделитель. ДВОЙНОЙ поршень. Весовой диапазон: 50-150 г. Стандартная воронка. Вместимость: 80 кг теста. Погрешность взвешивания: ±2%. Материал покрытия: нержавеющая сталь 304. Максимальная производительность: 4000 ед./час. БЕЗ ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЯ. | 8480€ |
| KTM70 | Автоматический волюметрический тестоделитель. Один поршень. Весовой диапазон: 70-200 г. Стандартная воронка. Вместимость: 80 кг теста. Погрешность взвешивания: ±2%. Материал покрытия: нержавеющая сталь 304. Максимальная производительность: 2000 ед./час. БЕЗ ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЯ. | 8081€ |
| KTM90 | Автоматический волюметрический тестоделитель. Один поршень. Весовой диапазон: 100-450 г. Стандартная воронка. Вместимость: 80 кг теста. Погрешность взвешивания: ±2%. Материал покрытия: нержавеющая сталь 304. Максимальная производительность: 2000 ед./час. БЕЗ ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЯ. | 8081€ |
| KTM-110 | Автоматический волюметрический тестоделитель. Один поршень. Весовой диапазон: 100-600 г. Стандартная воронка. Вместимость: 80 кг теста. Погрешность взвешивания: ±2%. Материал покрытия: нержавеющая сталь 304. Максимальная производительность: 2000 ед./час. БЕЗ ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЯ. | 8081€ |
| KTM-130 | Автоматический волюметрический тестоделитель. Один поршень. Весовой диапазон: 200-1000 г. Стандартная воронка. Вместимость: 80 кг теста. Погрешность взвешивания: ±2%. Материал покрытия: нержавеющая сталь 304. Максимальная производительность: 2000 ед./час. БЕЗ ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЯ. | 8081€ |
| KTM140 | Автоматический волюметрический тестоделитель. Один поршень. Весовой диапазон: 300-1200 г. Стандартная воронка. Вместимость: 80 кг теста. Погрешность взвешивания: ±2%. Материал покрытия: нержавеющая сталь 304. Максимальная производительность: 2000 ед./час. БЕЗ ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЯ. | 8081€ |
| KTM-RD | ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЬ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ |
| KTM-SC | КОНТРОЛЛЕР СКОРОСТИ |
| KTM-BH | ТЕФЛОНОВАЯ ВОРОНКА (150 кг) – при отдельном заказе |
| KTM-BH | ТЕФЛОНОВАЯ ВОРОНКА (150 кг) – при заказе с делителем |