Тестоделители DIV

В качестве варианта для маленьких хлебопекарен можно рассмотреть тестоделитель гидравлический JAC Div 20, в котором процесс деления тестовых заготовок осуществляется при помощи ножей, приводимых в движение гидравлической системой. Машина оборудована четырьмя колёсами (два из которых снабжены тормозами). Максимальная загрузка теста — 19 кг. Диапазон тестовых заготовок варьируется от 100 до 900 г. Деление идёт на 20 кусков.

Напольные делители серии DIV , DIV-R и DIV-R automatic фирмы JAC (Франция) используются на хлебопекарных предприятиях малой и средней мощности.

- процесс деления тестовых заготовок осуществляется при помощи выдвижных ножей, приводимых в движение гидравлической системой;

- имеют современный эргономичный дизайн;

- боковые панели тестоделителей открываются; что обеспечивает удобный доступ к внутреннему

- устройству делителя - данная функция разработана для облегчения чистки и техобслуживания аппарата

| Модель | Пр-ть | Масса кусков, гр. | Размеры, мм | Мощность, кВт | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIV 16 круг | 16 шт. | 100-1150 | 600x690x1060 | 2.2 | 230.00 |
| DIV 20 круг | 20 шт. | 100-900 | 600x690x1060 | 2.2 | 230.00 |
| DIV 20 квадр | 20 шт. | 150-1150 | 600x690x1060 | 2.2 | 230.00 |

Дополнительная информация

- Процесс деления тестовых заготовок осуществляется при помощи выдвижных ножей, приводимых в движение гидравлической системой.

- Для удобства обслуживания боковые панели делителя открываются.

- Подключение 380 В.

| DIV | 16○ | 20○ | 20□ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7035€ | 7035€ | 7035€ |
| ОПЦИИ, стоимость евро |
| Быстросменное крепление для решетки + пластина для формовки жира | - | - | 380 |
| Разделительная решетка (30, 40 или 80, необходимо уточнить) | - | - | 890 |
| Решетка (для 10 багет, 20 сандвичей, 5 батонов) | - | - | 890 |
| Крышка из чугуна | - | 380 | - |
| 10/20 | - | - | 1090 |

Модели DIV-R в стандартной комплектации имеют:

- ёмкость для сбора муки;

- запатентованную систему прокладок между крышкой делителя и его корпусом (против выброса муки);

- приспособление для регулировки давления и рукоятку повышенной надёжности;

- открытие передней дверки обеспечивает доступ к рычагу регулировки давления и поддону для сбора муки.

Модели DIV-R automatic в стандартной комплектации имеют:

- функцию автоматического выхода ножей;

- функцию «полкюветы», которая позволяет экономить время за счёт опускания нижних толкателей на 50%,

- в том случае, если загружаются небольшие тестозаготовки;

- функцию 10/20 - деление на 10 кусков вместо 20 (для делителя с квадратным делительным механизмом);

- функцию автоматического подъёма ножей;

- функцию блокировки ножей, для использования с пластиной для формовки жира (обязательна для работы с решётками).

| DIV-R Manual | 16○ | 200○ | 20□ |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Мощность, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Количество кусков, шт. | 16 | 20 | 20 |
| Масса заготовки, гр. | 100-1150 | 100-900 | 100-1150 |
| Габаритные размеры, мм | 600*690*1060 | 600*690*1060 | 616*696*1068 |
| Вес, кг. | 230 | 230 | 230 |
| Стоимость | 8 000€ | 8 000€ | 8 000€ |
| ОПЦИИ, стоимость евро |
| Быстросменное крепление для решетки + пластина для формовки жира | - | - | 380 |
| Автоматическая система подъема ножей | 506 | 506 | 506 |
| Разделительная решетка (30, 40 или 80, необходимо уточнить) | - | - | 890 |
| Решетка (для 10 багет, 20 сандвичей, 5 батонов) | - | - | 890 |
| Крышка из чугуна | - | 380 | - |
| 10/20 | - | - | 1090 |

| DIV-R Automatic | 16○ | 20○ | 20□ |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Мощность, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Количество кусков, шт. | 16 | 20 | 20 |
| Масса заготовки, гр. | 100-1150 | 100-900 | 100-1150 |
| Габаритные размеры, мм | 600*690*1060 | 600*690*1060 | 600*690*1060 |
| Вес, кг. | 230 | 230 | 230 |
| Стоимость, | 11 325€ | 11 325€ | 11 325€ |
| ОПЦИИ, стоимость Евро |
| Быстросменное крепление для решетки + пластина для формовки жира | - | - | 380 |
| Разделительная решетка (30, 40 или 80, необходимо уточнить) | - | - | 890 |
| Решетка (для 10 багет, 20 сандвичей, 5 батонов) | - | - | 890 |
| Крышка из чугуна | - | 380 | - |
| 10/20 | - | - | 1090 |