МАШИНЫ ДЛЯ РАСКАТКИ ТЕСТА ДЛЯ ПИЦЦЫ И ЛАВАША

Тестораскаточные машины для пиццы применяется для изготовления тестовых заготовок круглой формы.

Тестораскаточные машины SM-30, SM-40, SM-55, SM-55Н, SM-60, SM-63.3 используются для раскатки теста под пиццу, лаваш, хлебобулочные изделия, лепешки и т.п., разного диаметра и толщины.

Принцип работы:

За счет работы раскатывающих цилиндров тесто раскатывается в тонкий пласт заданной толщины. Оно прокатывается между двумя валиками и затем наматывается на скалку. Причем толщина теста варьируется для каждой конкретной машины и легко регулируется. Процесс происходит без разрывов, напряжения и стресса для теста.

| SM - 30 | SM - 40 | SM - 55 |
| --- | --- | --- |
| SM - 55 H | SM - 60 | SM - 60.3 |

Краткое описание:

Корпус выполнен из нержавеющей стали

Раскаточные валки - из прочного и безопасного для здоровья пластика

У всех моделей зазор между валками регулируется от 0 до 35 мм

Валки оснащены защитными устройствами

В стандартной комплектации изменение направления движения конвейеров осуществляется вручную

Работают бесшумно и без вибрации

Экономный расход электроэнергии

Легкая чистка и обработка деталей

Имеют сертификат соответствия Гост Р и Санитарно-Эпидемиологическое заключение РФ.

Гарантийный срок 2 года.

При продаже оборудование будет упаковано в ударопрочную закрытую деревянную упаковку ISPM 15.

| Модель | SM 30 | SM 40 | SM 55 | SM 60 | SM 55 H | SM 60.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса теста (г) | 100 - 210 | 100 - 700 | 100 - 2000 | 100 - 2000 | 100 - 2000 | 100 - 2000 |
| Диаметр теста (см) | 19 - 29 | 26 - 40 | 26 - 55 | 26 - 60 | 26 - 55 | 26 - 60 |
| Габаритные размеры (мм) | 4100x 5400x3850 | 5100x 6700x4800 | 7650x 5400x5100 | 8100x 5400x5650 | 6800x 7550x5300 | 12200x 3700x6200 |
| Мощность | 0,37 кВт /2.5 A | 0,37 кВт /2.5 A | 0,55 кВт / 3,7A | 0,55 кВт / 3,7A | 0,55 кВт / 3,7A | 0,55 кВт / 3,7A 0,37 кВт / 2,5A |
| Масса (кг) | 32 | 42 | 63 | 68 | 65 | 90 |