ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ СЛОЕНОГО ТЕСТА

Тестораскаточные машины превращают тесто в тонкий пласт заданной толщины из которого затем формируются изделия.

Тестораскаточные машины HM-600,HM-500, HM-500B раскатывают тесто для производства лаваша, чебуреков, пельменей, круассанов, фаготтини, слоеных язычков, тарталеток и т.д.

У всех моделей зазор между валками регулируется от 0 до 35 мм, материал валков высокопрочный хром. сплав, оснащены защитными устройствами, в стандартной комплектации изменение направления движения конвейеров осуществляется вручную.

Принцип работы:

За счет работы раскатывающих цилиндров тесто раскатывается в тонкий пласт заданной толщины. Оно прокатывается между двумя валиками и затем наматывается на скалку. Причем толщина теста варьируется для каждой конкретной машины и легко регулируется.

Процесс происходит без разрывов, напряжения и стресса для теста.

Краткое описание:

Напольные и настольные

Корпус и раскаточные валки выполнены из нержавеющей стали, не подверженной коррозии

У всех моделей зазор между валками регулируется от 0 до 35 мм

Валки оснащены защитными устройствами

В стандартной комплектации изменение направления движения конвейеров осуществляется вручную

Работают бесшумно и без вибрации

Экономный расход электроэнергии

Легкая чистка и обработка деталей

Упаковываются в ударопрочную закрытую деревянную упаковку ISPM 15, имеют сертификат соотвествия Гост Р

| Mодель | HM 600 | HM 500 | HM 500 B |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина валков | 600 | 500 | 500 |
| Диаметр валков | 70 мм | 60 мм | 60 мм |
| Зазор между валками | 0-35 мм | 0-35 мм | 0-35 мм |
| Габаритные размеры конвейеров | 600x1200 мм | 500x950 мм | 500x710 мм |
| Габаритные размеры | 2780x1010x1160мм | 2320x880x1100мм | 1800x880x650мм |
| Мощность | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт |
| Масса | 215 кг | 155 кг | 120 кг |