# Портативный цифровой видеорегистратор модели

# SWIFT-EYE

Портативный цифровой видеорегистратор модели Swift-eye (далее «Видеорегистратор») предназначен для ведения непрерывной аудио — видеозаписи событий, происходящих во время несения сотрудниками ДПС службы по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения

Запись разбивается на видео-ролики длительностью 5 минут. При просмотре видеоролика на дисплее регистратора поверх изображения накладывается дата и время записи ролика.

Миниатюрная видеокамера

Цветная видеокамера подключается к блоку регистрации с помощью кабеля, имеющего разъем.

С помощью зажима на корпусе камеры, камера может быть укреплена на нагрудном кармане, лацкане верхней одежды или на зеркале заднего вида в салоне автомобиля.

- длина кабеля: 94 см.;

- соединение кабеля связи "камера — блок регистрации" с камерой: неразъемное

- видеокамера: 1 шт.;

- блок регистрации: 1шт.;

- кабель связи "компьютер-блок регистрации": 1 шт.;

- зарядное устройство от сети 220В: 1 шт.;

- чехол для блока регистрации: 1 шт.;

Портативный цифровой видеорегистратор по специальному заказу может быть укомплектован картой памяти flash-card SD, а также зарядным устройством от бортовой сети 12В и программным обеспечением Vplayer

Технические характеристики

| Видеокамера |
| --- |
| цветная миниатюрная видеокамера | CCTV; |
| тип видеосигнала | аналоговый; |
| стандарт кодирования видеосигнала | PAL; |
| разрешающая способность | 270 ТВЛ; |
| минимальное расстояние фокусировки | 55мм; |
| угол обзора | 47 град.; |
| размер | 65*25*17мм; |
| Аудиовход |
| тип звука | моно; |
| тип звукового сигнала | аналоговый; |
| соотношение сигнал/шум | 25 дБ; |
| Аудиовыход |
| тип звука | моно; |
| тип аудиосигнала | аналоговый; |
| Характеристики записи |
| формат сжатия | MPEG-4; |
| формат записи | 25 кадров/с, 600 кб/с; |
| качество сжатия | среднее; |
| время записи | более 9 часов; |
| Общие характеристики |
| клавиатура | пыле-влаго-маслозащитное исполнение; |
| тип карты памяти | запись на flash-card SD; |
| объем карты памяти | до 8 Гб; |
| файловая система | FAT32; |
| тип файла | ASF; |
| просмотр | Windows Media Player 9 версии; |
| стандарт передачи данных | USB 2.0; |
| дисплей | 2" LCD; |
| тип аккумулятора | полимерный; |
| время работы, не менее | 9 часов; |
| напряжение питания аккумулятора | 3, 7В; |
| средняя мощность потребления | 1, 48 Вт; |
| габариты блока регистрации | 119*54*23 мм; |
| вес блока регистрации | 120г; |
| Условия эксплуатации |
| температура | от -10 град. Цельсия до +55 град. Цельсия; |
| влажность | от 0 до 93%; |