Весы аналитические серии GR

Весы аналитические серии GR cо встроенной калибровочной массой. Максимум производительности благодаря высокой скорости и простоте!

Основные функции

| Модель | HR-250AZ / HR-250A | HR-150AZ / HR-150A | HR-100AZ / HR-100A |
| --- | --- | --- | --- |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 252 г | 152 г | 102 г |
| Дискретность | 0.1 мг |
| Повторяемость (СКО) | От 0 до 200 г: 0.1 мг от 200 до 252 г: 0.2 мг | 0.1 мг |
| Линейность | ±0.3 мг | ±0.2 мг |
| Дрейф чувствительности (10 °Cto 30 °C) | ±2 ppm/°C |
| Размер весововй платформы (диаметр) | 90 мм |

Опции

AX-KO1710 – Кабель RS-232C (25P-9P)

Аксессуары

AD-1653 – Комплект для определения плотности
AD-8121В – Матричный принтер
AD-1683 – Устройство для снятия статического заряда
AD-8920 – Внешний дисплей
AD-8922 – Блок дистанционного управления
AD-1682 – Аккумуляторная батарея

| Модель | GR-120 | GR-200 | GR-300 | GR-202 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НПВ, г | 120 | 210 | 310 | 42/210 |
| НмПВ, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Дискретность, мг | 0,1 | 0,01/0,1 |
| Размер платформы | Ø 85 мм |
| Габаритные размеры | 327(В)x249(Ш)x330(Г) мм |
| Масса весов | ок. 6,0 кг |