Весы аналитические серии HR

Весы аналитические серии HR - наилучшее соотношение качества и оптимальной цены!

Основные функции

- Класс точности – Специальный – I (ГОСТ 53228-08)

- Выбор единиц измерения (грамм, карат, фунт, унция и т.д.)

- Режимы процентного взвешивания и штучного подсчета с функцией ACAI

- Возможность измерения плотности веществ и работы с магнитным материалом при помощи стандартного поддонного крюка

- Возможность автономной работы с помощью встраиваемого аккумулятора (опция)

- Соответствия нормам GLP

- Функция автоматического включения/выключения

- ID номер

- Гарантия на оборудование пять лет.

- Государственный реестр средств измерений № 44189-10

Опции

HR-03 – Серийный интерфейс (RS-232C/Токовая петля)
HR-05 – Серийный интерфейс для принтера (Токовая петля)
HR-09 – Встраиваемый аккумулятор (NiMH)

Аксессуары

AD-1653 – Комплект для определения плотности
AD-1683 – Устройство для снятия статического заряда
AD-8121B – Матричный принтер
AD-8922 – Блок внешнего управления. 
AD-1682 – Аккумуляторная батарея

| Модель | HR-60 | HR-120 | HR-200 |
| --- | --- | --- | --- |
| НПВ, г | 60 | 120 | 210 |
| НмПВ, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Дискретность, мг | 0,1 |
| Размер платформы | Ø 85 мм |
| Габаритные размеры | 301(В)x195(Ш)x319,5(Г) мм |
| Масса весов | ок. 5,8 кг |