Настольные приборы для электрохимических измерений

| Стационарные приборы |
| --- |
| pH InLab Expert Pro-ISM | Новинка! InLab® Expert Pro ISM комбинированный рН-электрод c микрочипом для SevenCompact. Пластиковый небьющийся корпус из химически-стойкого материала c термодатчиком NTC, 0...14 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с полимерным электролитом XEROLYT ® (не требует перезаполнения) и открытой диафрагмой. Поддерживает технологию ISM (Intelligent Sensor Management), повышающую точность и надежность измерений. Фиксированный кабель BNC/Cinch 1.8 м, пылевлагозащита IP67. |
| S220-Basic Лабораторный рН-метр/иономер | Новинка! S220-Basic Лабораторный рН-метр/иономер без электрода. рН -2,000…20,000, рХ -2,000…20,000, температуры -30,0…130,0 ºC (МТС) по преобразователю, -2000,0…2000,0 mV, дисплей TFT (4 цветовых фона), выбор критерия стабильности, отображение дробного порядка, возможность осуществлять серийный измерения, автоматическая калибровка (max. 5точек), 8 предустановленных буферных групп, возможность создания пользовательской группы буферных растворов, автоматический учет температуры буферного р-ра при калибровке, автоматическая температурная компенсация при измерении, влагонепроницаемые корпус и клавиатура, автоматическая фиксация результата измерения, память на 1000 результатов измерения, 2 формата времени, 4 формата даты, защиты доступа паролем, пользовательские пределы измерений, 2 режима работы (экспертный/стандартный), идентификация подключенных устройств, экспорт данных на ПК, USB-карту, интерфейсы для связи RS232, USB-A, USB-B, цифровой вход . Язык интерфейса русский. Размеры/вес: 204х174х74 мм / 890 г. В комплекте: штатив uPlaceTM, защитный чехол, блок питания, инструкция по эксплуатации на русском языке. Выдача сертификата в 2012 году. |
| S220-Kit Лабораторный рН-метр/иономер | Новинка! S220-Kit Лабораторный рН-метр/иономер. рН -2,000…20,000, рХ -2,000…20,000, температуры -30,0…130,0 ºC (МТС), по преобразователю -2000,0…2000,0 mV, дисплей TFT (4 цветовых фона), выбор критерия стабильности, отображение дробного порядка, возможность осуществлять серийный измерения, автоматическая калибровка (max. 5точек), 8 предустановленных буферных групп, возможность создания пользовательской группы буферных растворов, автоматический учет температуры буферного р-ра при калибровке, автоматическая температурная компенсация при измерении, влагонепроницаемые корпус и клавиатура, автоматическая фиксация результата измерения, память на 1000 результатов измерения, 2 формата времени, 4 формата даты, защиты доступа паролем, пользовательские пределы измерений, 2 режима работы (экспертный/стандартный), идентификация подключенных устройств, экспорт данных на ПК, USB-карту, интерфейсы для связи RS232, USB-A, USB-B, цифровой вход . Русский язык меню. Размеры/вес: 204х174х74 мм / 890 г. В комплекте: универсальный комбинированный рН электрод InLab Expert Pro-ISM ("три в одном": измерительный электрод, электрод сравнения и термодатчик в одном корпусе) с полимерным небьющимся корпусом, c неразъемным кабелем, стартовый комплект буферных растворов (рН 4,01; 7,00; 9,21; 10,00), штатив uPlaceTM, защитный чехол, блок питания, инструкция по эксплуатации. Выдача сертификата в 2012году |
| S220-Bio Лабораторный рН-метр/иономер | Новинка! S220-Bio Лабораторный рН-метр/иономер. Диапазон измерений рН -2,000…20,000, рХ -2,000…20,000, температуры -30,0…130,0 ºC (МТС), по преобразователю -2000,0…2000,0 mV, дисплей TFT (4 цветовых фона), выбор критерия стабильности, отображение дробного порядка, возможность осуществлять серийный измерения, автоматическая калибровка (max. 5точек), 8 предустановленных буферных групп, возможность создания пользовательской группы буферных растворов, автоматический учет температуры буферного р-ра при калибровке, автоматическая температурная компенсация при измерении, влагонепроницаемые корпус и клавиатура, автоматическая фиксация результата измерения, память на 1000 результатов измерения, 2 формата времени, 4 формата даты, защиты доступа паролем, пользовательские пределы измерений, 2 режима работы (экспертный/стандартный), идентификация подключенных устройств, экспорт данных на ПК, USB-карту, интерфейсы для связи RS232, USB-A, USB-B, цифровой вход . Русский язык меню. Размеры/вес: 204х174х74 мм / 890 г. В комплекте: универсальный комбинированный жидкостной рН электрод InLab Routine Pro ISM ("три в одном": измерительный электрод, электрод сравнения и термодатчик в одном корпусе) со стеклянным корпусом, с кабелем, система сравнения Ag/AgCl, стартовый комплект буферных растворов (рН 4,01; 7,00; 9,21; 10,00), штатив uPlaceTM, защитный чехол, блок питания, инструкция по эксплуатации. НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН. |
| S220-U Лабораторный рН-метр/иономер | Новинка! S220-University Лабораторный рН-метр/иономер. Диапазон измерений рН -2,000…20,000, рХ -2,000…20,000, температуры -30,0…130,0 ºC (МТС) по преобразователю, -2000,0…2000,0 mV, дисплей TFT (4 цветовых фона), выбор критерия стабильности, отображение дробного порядка, возможность осуществлять серийный измерения, автоматическая калибровка (max. 5точек), 8 предустановленных буферных групп, возможность создания пользовательской группы буферных растворов, автоматический учет температуры буферного р-ра при калибровке, автоматическая температурная компенсация при измерении, влагонепроницаемые корпус и клавиатура, автоматическая фиксация результата измерения, память на 1000 результатов измерения, 2 формата времени, 4 формата даты, защиты доступа паролем, пользовательские пределы измерений, 2 режима работы (экспертный/стандартный), идентификация подключенных устройств, экспорт данных на ПК, USB-карту, интерфейсы для связи RS232, USB-A, USB-B, цифровой вход. Русский язык меню. Размеры/вес: 204х174х74 мм / 890 г. В комплекте: InLab Versatile PRO комбинированный рН-электрод с термодатчиком, пластиковый корпус, система сравнения ARGENTHAL™ с жидкостным электролитом 3М KCl, пластиковый корпус (электрод сравнения заказывается отдельно), стартовый комплект буферных растворов (рН 4,01; 7,00; 9,21; 10,00), штатив uPlaceTM, защитный чехол, блок питания, инструкция по эксплуатации. НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН. |
| S230-Basic Лабораторный кондуктометр | Новинка! S230-Basic Кондуктометр лабораторный. Диапазон измерения 0,001 мкСм/см…1000мСм/см (в зависимости от подключаемого датчика) с автоматическим переключением поддиапазонов, солесодержания 0,00мг/л…1000 г/л, сопротивления 0.00 Ом∙см…100 МОм∙см, температуры -30.0…130,0 ºC(МТС). Широчайшие возможности автокалибровки: калибровка по одной точке с использованием 13 предустановленный стандартов проводимости, пользовательскому стандарту или ввод константы ячейки, приведение к стандартной температуре 20 или 25С с использованием различных функций (линейная/нелинейная/чист.вода), автоматическая фиксация результата измерения, память на 1000 результатов измерения, 2 формата времени, 4 формата даты, защиты доступа паролем, пользовательские пределы измерений, 2 режима работы (экспертный/стандартный), идентификация подключенных устройств, экспорт данных на ПК, USB-карту, интерфейсы для связи RS232, USB-A, USB-B, цифровой вход. Соответсвие USP/EP. Язык интерфейса русский. Размеры/вес: 204х174х74 мм / 890 г. В комплекте: штатив uPlaceTM, защитный чехол, блок питания, инструкция по эксплуатации на русском языке. НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН. |
| S230-Kit Лабораторный кондуктометр | Новинка! S230-Kit Кондуктометр лабораторный. Диапазон измерения 0,001 мкСм/см…1000мСм/см (в зависимости от подключаемого датчика) с автоматическим переключением поддиапазонов, солесодержания 0,00мг/л…1000 г/л, сопротивления 0.00 Ом∙см…100 МОм∙см, температуры -30.0…130 ºC(МТС). Широчайшие возможности автокалибровки: калибровка по одной точке с использованием 13 предустановленный стандартов проводимости, пользовательскому стандарту или ввод константы ячейки, приведение к стандартной температуре 20 или 25С с использованием различных функций (линейная/нелинейная/чист.вода), автоматическая фиксация результата измерения, память на 1000 результатов измерения, 2 формата времени, 4 формата даты, защиты доступа паролем, пользовательские пределы измерений, 2 режима работы (экспертный/стандартный), идентификация подключенных устройств, экспорт данных на ПК, USB-карту, интерфейсы для связи RS232, USB-A, USB-B, цифровой вход. Соответсвие USP/EP. Язык интерфейса русский. Размеры/вес: 204х174х74 мм / 890 г. В комплекте: датчик кондуктометрический InLab 731-ISM четырехэлектродный датчик, стартовый набор стандартов электропроводности (1413мкСм/см, 12,88мСм/см), штатив uPlaceTM, защитный чехол, блок питания, инструкция по эксплуатации на русском языке. НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН. |
| S230-USP/EP Лабораторный кондуктометр | Новинка! S230-USP/EP Кондуктометр лабораторный. Диапазон измерения 0,001 мкСм/см…1000мСм/см (в зависимости от подключаемого датчика) с автоматическим переключением поддиапазонов, солесодержания 0,00мг/л…1000 г/л, сопротивления 0.00 Ом∙см…100 МОм∙см, температуры -30.0…130 ºC(МТС). Широчайшие возможности автокалибровки: калибровка по одной точке с использованием 13 предустановленный стандартов проводимости, пользовательскому стандарту или ввод константы ячейки, приведение к стандартной температуре 20 или 25С с использованием различных функций (линейная/нелинейная/чист.вода), автоматическая фиксация результата измерения, память на 1000 результатов измерения, 2 формата времени, 4 формата даты, защиты доступа паролем, пользовательские пределы измерений, 2 режима работы (экспертный/стандартный), идентификация подключенных устройств, экспорт данных на ПК, USB-карту, интерфейсы для связи RS232, USB-A, USB-B, цифровой вход. Соответсвие USP/EP. Язык интерфейса русский. Размеры/вес: 204х174х74 мм / 890 г. В комплекте: датчик кондуктометрический InLab 741-ISM четырехэлектродный датчик, стартовый набор стандартов электропроводности (1413мкСм/см), штатив uPlaceTM, защитный чехол, блок питания, инструкция по эксплуатации на русском языке. НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН. |
| Штатив для электрода uPlace | Новинка! Штатив для электрода uPlace. Строго вертикальный ход держателя с электродом при подъёме/опускании обеспечивает наиболее удобное расположение электрода для работы, оберегая его от повреждений. Специальная конструкция штатива позволяет управлять им одной рукой, крепить к прибору слева или справа, устанавливать отдельно от прибора. |
| Защитный чехол для SevenCompact | Новинка! Защитный чехол для SevenCompact |
| SevenGo и аксессуары |
| SG3-B SevenGo™ кондуктометр, без электрода | SG3-B SevenGo™ кондуктометр, в комплекте с электродом Экономичный прибор для кондуктометрческих измерений в лабораторных и полевых условиях. Диапазон измерений от 0.01 мкСм/см до 500 мС/см, переменная дискретность от 0.01 мкСм до 1 мС/см, температура -5.0…105.0 °C. Калибровка по стандартам (84 / 1413 / 12'880 мкСм/см), автоматическая и ручная температурная компенсация, автоматическая и ручная фиксация результата, хранение до 30 наборов данных, класс пылевлагозащиты IP67, эргономичный дизайн, большой дисплей для одновременного вывода измеряемого параметра, температуры и всех сопутствующих параметров, работает от батареек или NiMH аккумуляторов размера AA. Комплект поставки: измерительный модуль, батарейки, ручной ремешок, инструкция по эксплуатации на русском языке, методика поверки |
| SG3-ASKSevenGo™ кондуктометр, в комплекте с электродом, кейсом и держателем ErGo™ | SG3-ASK SevenGo™ кондуктометр, в комплекте с электродом, кейсом и держателем ErGo™ Экономичный прибор для кондуктометрческих измерений в лабораторных и полевых условиях. Диапазон измерений от 0.01 мкСм/см до 500 мС/см, переменная дискретность от 0.01 мкСм до 1 мС/см, температура -5.0…105.0 °C. Калибровка по стандартам (84 / 1413 / 12'880 мкСм/см), автоматическая и ручная температурная компенсация, автоматическая и ручная фиксация результата, хранение до 30 наборов данных, класс пылевлагозащиты IP67, эргономичный дизайн, большой дисплей для одновременного вывода измеряемого параметра, температуры и всех сопутствующих параметров, работает от батареек или NiMH аккумуляторов размера AA. Комплект поставки: измерительный модуль, батарейки, ручной ремешок, кондуктометрический датчик InLab738 (IP67, кабель длиной 2 м), держатель электрода SevenGo™, растворы для калибровки, кейс для переноски, полевой штатив для электрода,4 бутылочки, эргономичный полевой держатель ErGo™, инструкция по эксплуатации на русском языке, методика поверки |
| SG3-FK10 SevenGo™ кондуктометр, в комплекте с электродом (10 м) и кейсом для переноски | SG3-FK10 SevenGo™ кондуктометр, в комплекте с электродом (кабель длиной 10 м) и кейсом для переноски Экономичный прибор для кондуктометрческих измерений в лабораторных и полевых условиях. Диапазон измерений от 0.01 мкСм/см до 500 мС/см, переменная дискретность от 0.01 мкСм до 1 мС/см, температура -5.0…105.0 °C. Калибровка по стандартам (84 / 1413 / 12'880 мкСм/см), автоматическая и ручная температурная компенсация, автоматическая и ручная фиксация результата, хранение до 30 наборов данных, класс пылевлагозащиты IP67, эргономичный дизайн, большой дисплей для одновременного вывода измеряемого параметра, температуры и всех сопутствующих параметров, работает от батареек или NiMH аккумуляторов размера AA. Комплект поставки: измерительный модуль, батарейки, ручной ремешок, кондуктометрический датчик InLab738 (IP67, кабель длиной 10 м), держатель электрода SevenGo™, растворы для калибровки, кейс для переноски, полевой штатив для электрода, 4 бутылочки, инструкция по эксплуатации на русском языке, методика поверки |
| SG3-FK2 SevenGo™ кондуктометр, в комплекте с электродом (2 м) и кейсом для переноски | SG3-FK2 SevenGo™ кондуктометр, в комплекте с электродом (кабель длиной 2 м) и кейсом для переноски Экономичный прибор для кондуктометрческих измерений в лабораторных и полевых условиях. Диапазон измерений от 0.01 мкСм/см до 500 мС/см, переменная дискретность от 0.01 мкСм до 1 мС/см, температура -5.0…105.0 °C. Калибровка по стандартам (84 / 1413 / 12'880 мкСм/см), автоматическая и ручная температурная компенсация, автоматическая и ручная фиксация результата, хранение до 30 наборов данных, класс пылевлагозащиты IP67, эргономичный дизайн, большой дисплей для одновременного вывода измеряемого параметра, температуры и всех сопутствующих параметров, работает от батареек или NiMH аккумуляторов размера AA. Комплект поставки: измерительный модуль, батарейки, ручной ремешок, кондуктометрический датчик InLab738 (IP67, кабель длиной 2 м), держатель электрода SevenGo™, растворы для калибровки, кейс для переноски, полевой штатив для электрода, 4 бутылочки, инструкция по эксплуатации на русском языке, методика поверки |
| SG3-ELK SevenGo™ кондуктометр, в комплекте с электродом | SG3-ELK SevenGo™ кондуктометр, в комплекте с электродом Экономичный прибор для кондуктометрческих измерений в лабораторных и полевых условиях. Диапазон измерений от 0.01 мкСм/см до 500 мС/см, переменная дискретность от 0.01 мкСм до 1 мС/см, температура -5.0…105.0 °C. Калибровка по стандартам (84 / 1413 / 12'880 мкСм/см), автоматическая и ручная температурная компенсация, автоматическая и ручная фиксация результата, хранение до 30 наборов данных, класс пылевлагозащиты IP67, эргономичный дизайн, большой дисплей для одновременного вывода измеряемого параметра, температуры и всех сопутствующих параметров, работает от батареек или NiMH аккумуляторов размера AA. Комплект поставки: измерительный модуль, батарейки, ручной ремешок, кондуктометрический датчик InLab738 (IP67), держатель электрода SevenGo™, растворы для калибровки, инструкция по эксплуатации на русском языке, методика поверки |
| SG2-FOOD KIT SevenGo pH-метр в комплекте с электродом InLab Solids Pro | SG2-FOOD KIT SevenGo pH-метр в комплекте с электродом InLab Solids Pro. Экономичный рН-метр для измерений в лабораторных и полевых условиях. Диапазоны измерений: pH 0.00….14.00±0.01, mV -1999…+1999±1, температура -5.0…105.0 °C. Калибровка по 3 точкам, автоматическое распознавание буфера (4 предустановленных и 1 пользовательская буферная группа), автоматическая и ручная температурная компенсация, автоматическая и ручная фиксация результата, хранение до 30 наборов данных, класс пылевлагозащиты IP67, эргономичный дизайн, большой дисплей для одновременного вывода pH/mV, температуры и всех сопутствующих параметров (состояние электрода и буферная группа), питание от батареек или NiMH аккумуляторов размера AA. Комплект поставки: измерительный модуль, батарейки, ручной ремешок, комбинированный прокалывающий электрод InLab Solids Pro IP67 с кабелем, держатель электрода SevenGo™, буферные растворы, инструкция по эксплуатации на русском языке, методика поверки |
| SG2-ASK SevenGo™ pH-метр, в комплекте с электродом, кейсом и держателем ErGo™ | SG2-ASK SevenGo™ pH-метр, в комплекте с электродом, кейсом и держателем ErGo™ Экономичный рН-метр для измерений в лабораторных и полевых условиях. Диапазоны измерений: pH 0.00….14.00±0.01, mV -1999…+1999±1, температура -5.0…105.0 °C. Калибровка по 3 точкам, автоматическое распознавание буфера (4 предустановленных и 1 пользовательская буферная группа), автоматическая и ручная температурная компенсация, автоматическая и ручная фиксация результата, хранение до 30 наборов данных, класс пылевлагозащиты IP67, эргономичный дизайн, большой дисплей для одновременного вывода pH/mV, температуры и всех сопутствующих параметров (состояние электрода и буферная группа), питание от батареек или NiMH аккумуляторов размера AA. Комплект поставки: измерительный модуль, батарейки, ручной ремешок, комбинированный электрод InLab413 SG IP67, держатель электрода SevenGo™, буферные растворы, кейс для переноски, полевой штатив для электрода, 4 бутылочки, эргономичный полевой держатель ErGo™, инструкция по эксплуатации на русском языке, методика поверки |
| SG2-FK SevenGo™ pH-метр, в комплекте с электродом и кейсом для переноски | SG2-FK SevenGo™ pH-метр, в комплекте с электродом и кейсом для переноски Экономичный рН-метр для измерений в лабораторных и полевых условиях. Диапазоны измерений: pH 0.00….14.00±0.01, mV -1999…+1999±1, температура -5.0…105.0 °C. Калибровка по 3 точкам, автоматическое распознавание буфера (4 предустановленных и 1 пользовательская буферная группа), автоматическая и ручная температурная компенсация, автоматическая и ручная фиксация результата, хранение до 30 наборов данных, класс пылевлагозащиты IP67, эргономичный дизайн, большой дисплей для одновременного вывода pH/mV, температуры и всех сопутствующих параметров (состояние электрода и буферная группа), питание от батареек или NiMH аккумуляторов размера AA. Комплект поставки: измерительный модуль, батарейки, ручной ремешок, комбинированный электрод InLab413 SG IP67, держатель электрода SevenGo™, буферные растворы, кейс для переноски, полевой штатив для электрода, 4 бутылочки, инструкция по эксплуатации на русском языке, методика поверки |
| SG2-ELK SevenGo™ pH-метр в комплекте с электродом | SG2-ELK SevenGo™ pH-метр, в комплекте с электродом. Экономичный рН-метр для измерений в лабораторных и полевых условиях. Диапазоны измерений: pH 0.00….14.00±0.01, mV -1999…+1999±1, температура -5.0…105.0 °C. Калибровка по 3 точкам, автоматическое распознавание буфера (4 предустановленных и 1 пользовательская буферная группа), автоматическая и ручная температурная компенсация, автоматическая и ручная фиксация результата, хранение до 30 наборов данных, класс пылевлагозащиты IP67, эргономичный дизайн, большой дисплей для одновременного вывода pH/mV, температуры и всех сопутствующих параметров (состояние электрода и буферная группа), питание от батареек или NiMH аккумуляторов размера AA. Комплект поставки: измерительный модуль, батарейки, ручной ремешок, комбинированный электрод InLab413 SG IP67, держатель электрода SevenGo™, буферные растворы, инструкция по эксплуатации на русском языке, методика поверки |
| SG2-B SevenGo™ pH-метр, без электрода | SG2-B SevenGo™ pH-метр, без электрода. Экономичный рН-метр для измерений в лабораторных и полевых условиях. Диапазоны измерений: pH 0.00….14.00±0.01, mV -1999…+1999±1, температура -5.0…105.0 °C. Калибровка по 3 точкам, автоматическое распознавание буфера (4 предустановленных и 1 пользовательская буферная группа), автоматическая и ручная температурная компенсация, автоматическая и ручная фиксация результата, хранение до 30 наборов данных, класс пылевлагозащиты IP67, эргономичный дизайн, большой дисплей для одновременного вывода pH/mV, температуры и всех сопутствующих параметров (состояние электрода и буферная группа), питание от батареек или NiMH аккумуляторов размера AA. Комплект поставки: измерительный модуль, батарейки, ручной ремешок, инструкция по эксплуатации на русском языке, методика поверки |
| Компактный кейс для переноски для SevenGo | Компактный кейс для переноски для SevenGo |
| Датчики рН, ОВП и температуры |
| Кабель RS232 к компьютеру (принтеру) | Кабель RS232 к компьютеру (принтеру) |
| Штатив для электрода в сборе для Seven | Штатив для электрода в сборе для Seven |
| Кабель для связи DL с S47/S70 | Кабель для связи DL с S47/S70 |
| InLab605 IP67 кислородный датчик для SevenGo | InLab605 IP67 кислородный датчик для SevenGo |
| InLab605 IP67 кислородный датчик для SevenGo, кабель 10 м | InLab605 IP67 кислородный датчик для SevenGo, кабель 10 м |
| Мембранный набор для InLab605 | Мембранный набор для InLab605 |
| Электролит для InLab605 | Электролит для InLab605 |
| Герметизирующий набор для InLab605 | Герметизирующий набор для InLab605 |
| Калибровочная бутылка для InLab605 | Калибровочная бутылка для InLab605 |
| InLab Routine Pro-ISM комбинированный рН-электрод с кабелем BNC | Новинка! InLab® Routine Pro ISM комбинированный рН-электрод c микрочипом для SevenCompact в комплекте с кабелем ISM. Стеклянный корпус, встроенный термодатчик NTC, 0...14 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра, жидкостным электролитом 3 М KCl, керамической диафрагмой. Поддерживает технологию ISM (Intelligent Sensor Management). Разъем MultiPin-ISM, в комплекте с кабелем ISM 2м (513442919). |
| Датчик ATC NTC 30kOm | Датчик температуры NTC30K |
| Термодатчик PT1000 | Термодатчик PT1000 |
| IP67 30KWNTC прокалывающий температурный датчик | IP67 30KWNTC прокалывающий температурный датчик |
| InLab Versatile PRO комбинированный рН-электрод | InLab Versatile PRO комбинированный рН-электрод с термодатчиком NTC, пластиковый корпус, 0…14 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с жидкостным электролитом 3М KCl, керамической диафрагмой. В комплекте с электролитом (25 мл) для перезаполнения. Фиксированный кабель BNC/Cinch (Аналог InLab404). Инструкция на русском языке. |
| InLab Routine Pro комбинированный рН-электрод | InLab® Routine Pro комбинированный рН-электрод с термодатчиком NTC, стеклянный корпус, 0...14 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра, жидкостным электролитом 3 М KCl, керамической диафрагмой. Разъем MultiPin, в комплекте с электролитом (25 мл) для перезаполнения (аналог InLab410). Инструкция на русском языке. |
| InLab Routine Pro комбинированный рН-электрод, в комплекте с кабелем | InLab® Routine Pro комбинированный рН-электрод с термодатчиком NTC, стеклянный корпус, 0...14 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра, жидкостным электролитом 3 М KCl, керамической диафрагмой. Разъем MultiPin (аналог InLab410), в комплекте и электролитом (25 мл) для перезаполнения и кабелем. Инструкция на русском языке. |
| InLab Routine Pt1000 комбинированный рН-электрод | InLab® Routine Pt1000 комбинированный рН-электрод с термодатчиком PT1000, стеклянный корпус, 0...14 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра, жидкостным электролитом 3 М KCl, керамической диафрагмой. Разъем MultiPin, в комплекте с электролитом (25 мл) для перезаполнения (аналог InLab411). Инструкция на русском языке. |
| InLab Routine Pro-L комбинированный рН-электрод | InLab® Routine Pro-L комбинированный рН-электрод с термодатчиком PT1000, стеклянный корпус, 0...14 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра, жидкостным электролитом 3 М KCl, керамической диафрагмой. Фиксированный кабель DIN 19262 / 4 мм, в комплекте с электролитом (25 мл) для перезаполнения (аналог InLab1003). Инструкция на русском языке. |
| InLab Expert PRO комбинированный рН-электрод | InLab® Expert PRO комбинированный рН-электрод c термодатчиком NTC, пластиковый небьющийся корпус, 0...14 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с полимерным электролитом (не требует перезаполнения) и открытой диафрагмой. Фиксированный кабель BNC/Cinch (аналог InLab413). Инструкция на русском языке. |
| InLab Power комбинированный рН-электрод | InLab® Power комбинированный рН-электрод без термодатчика, стеклянный корпус, 0...12 pH, температура 0...100, уникальная система сравнения SteadyForce™ с гелевым электролитом DPA под избыточным давлением и ловушкой ионов серебра (не требует заполнения, автоматически очищает диафрагму), керамическая диафрагма, разъем S7. Инструкция на русском языке. |
| InLab Power PRO комбинированный рН-электрод | InLab® Power PRO комбинированный рН-электрод, c термодатчиком NTC, стеклянный корпус, 0...12 pH, температура 0...100, уникальная система сравнения SteadyForce™ с гелевым электролитом DPA под избыточным давлением и ловушкой ионов серебра (не требует заполнения, автоматически очищает диафрагму), керамическая диафрагма, разъем MultiPin. Инструкция на русском языке. |
| InLab Solids PRO комбинированный рН-электрод | InLab Solids PRO комбинированный прокалывающий рН-электрод с термодатчиком NTC, стеклянный корпус, 1...11 pH, температура 0...80, система сравнения ARGENTHAL™ с полимерным электролитом XEROLYT® PLUS (не требует перезаполнения) и открытой диафрагмой, разъем MultiPin. Для измерения рН в твердых и полу-твердых образцах (мясо, сыр, творог и т.п.). Длина 25 мм, диаметр 6 мм. Инструкция на русском языке. |
| InLab Solids PRO IP67 комбинированный рН-электрод | НОВИНКА ! InLab Solids PRO IP67 комбинированный прокалывающий рН-электрод с термодатчиком NTC, стеклянный корпус, 1...11 pH, температура 0...80, система сравнения ARGENTHAL™ с полимерным электролитом XEROLYT® PLUS (не требует перезаполнения) и открытой диафрагмой. Фиксированный кабель BNC/Cinch. Для измерения рН в твердых и полу-твердых образцах (мясо, сыр, творог и т.п.). Длина 25 мм, диаметр 6 мм. Инструкция на русском языке. |
| InLab Surface комбинированный рН-электрод | InLab Surface комбинированный рН-электрод для измерений на поверхности (бумага, кожа и т.п.) без термодатчика, пластиковый небьющийся корпус, 1...11 pH, температура 0...50, система сравнения Ag/AgCl с жидкостным электролитом 3M KCl нас. AgCl, кольцевая платиковая диафрагма (ABS), разъем S7. В комплекте с электролитом (25 мл) для перезаполнения (аналог InLab426). Инструкция на русском языке. |
| InLab Micro комбинированный рН-электрод | InLab Micro комбинированный микро (диаметр 3 мм, длина 60 мм) рН-электрод без термодатчика, стеклянный корпус, 0...14 pH, температура 0...80, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра, жидкостным электролитом 3 М KCl, керамической диафрагмой. Разъем S7, в комплекте с электролитом (25 мл) для перезаполнения (аналог InLab423). Инструкция на русском языке. |
| InLab Semi-Micro-L комбинированный рН-электрод | InLab Semi-Micro-L комбинированный полумикро (диаметр 6 мм, длина 230 мм) рН-электрод без термодатчика, стеклянный корпус, 0...14 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра, жидкостным электролитом 3 М KCl, керамической диафрагмой. Разъем S7, в комплекте с электролитом (25 мл) для перезаполнения. Инструкция на русском языке. |
| InLab Micro PRO комбинированный рН-электрод | НОВИНКА ! InLab Micro PRO комбинированный рН-электрод микро (диаметр 5 мм, длина 130 мм) рН-электрод с термодатчиком NTC, стеклянный корпус, 0...14 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра, жидкостным электролитом 3 М KCl, керамической диафрагмой. Разъем MultiPin, в комплекте с электролитом (25 мл) для перезаполнения. Инструкция на русском языке. |
| InLab Ultra-Micro комбинированный микро рН-электрод для образцов объёмом от 15 мкл | НОВИНКА! InLab Ultra-Micro комбинированный микро рН-электрод для образцов объёмом от 15 мкл (погружная часть выполнена из упрочнённого стекла: диаметр 3 мм, длина 40 мм) без термодатчика. Специальный электролит Friscolyte-B позволяет получать стабильные и точные измерения даже когда мембрана электрода касается виал. Идаельный электрод для малого количества образца в микропробирках Эппендорфа, маленьких по объёму пробирках и виалах. Стеклянный корпус, 0...14 pH, температура 0...80, керамическая диафрагма. Разъем S7. |
| InLab Flex-Micro неломающийся, гнущийся микро рН-электрод | НОВИНКА! InLab Flex-Micro неломающийся, гнущийся микро рН-электрод с диафрагмой из микропористого политетрафторэтилена. Уникальная система сравнения ARGENTHAL™, электролит KCl, полимерный корус, длина электрода 180 мм, диаметр 6 мм, неразъёмный кабель 1м |
| InLab Mono BRIDGE стеклянный рН-электрод | InLab Mono BRIDGE стеклянный рН-электрод, температура 0…130, 0..12 pH. Электролитный мостик. Необходим электрод сравнения. Разъем S7. Инструкция на русском языке. |
| InLab Semi-Micro комбинированный рН-электрод | InLab Semi-Micro комбинированный полумикро (диаметр 6 мм, длина 100 мм) рН-электрод без термодатчика, стеклянный корпус, 0...12 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с полимерным электролитом XEROLYT® EXTRA (не требует перезаполнения) и открытой диафрагмой, разъем S7 (аналог InLab422). Инструкция на русском языке. |
| InLab Pure комбинированный рН-электрод | InLab Pure комбинированный рН-электрод без термодатчика, пластиковый корпус, 1…11 pH, температура 0...80, система сравнения Ag/AgCl с гелевым электролитом. Диафрагма из пористого PTFE, устойчивая к загрязнениям. Разъем S7, в комплекте с электролитом (25 мл) для перезаполнения. Инструкция на русском языке. |
| InLab Pure PRO комбинированный рН-электрод | InLab Pure PRO комбинированный рН-электрод с термодатчиком NTC, стеклянный корпус, 1...11 pH, температура 0...80, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра, жидкостным электролитом 3 М KCl, диафрагмой-шлифом. Предназначен для измерения рН в очищенной воде (дистиллят, деионизованная вода и т.п.) Разъем MultiPin (аналог InLab433), в комплекте и электролитом (25 мл) для перезаполнения. Инструкция на русском языке. |
| InLab Cool комбинированный рН-электрод | InLab Cool комбинированный рН-электрод без термодатчика, стеклянный корпус, 1…11 pH, температура -30...80, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра, жидкостным электролитом Friscolyt, диафрагмой-шлифом. Предназначен для измерений рН при низких температурах, разъем S7, в комплекте с электролитом (25 мл) для перезаполнения (аналог InLab428). Инструкция на русском языке. |
| InLab Hydrofluoric комбинированный рН-электрод | InLab Hydrofluoric комбинированный рН-электрод без термодатчика, стеклянный корпус, 1…11 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра, жидкостным электролитом 3M KCl, керамической диафрагмой. Предназначен для измерений рН в средах, содержащих фториды, разъем S7, в комплекте с электролитом (25 мл) для перезаполнения (аналог InLab429). Инструкция на русском языке. |
| InLab Reference электрод сравнения | InLab Reference Электрод сравнения. Температура 0…100, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра. Керамическая диафрагама, электролит 3М KCl, разъем S7 (аналог InLab301). Инструкция на русском языке. |
| InLab Reference PRO электрод сравнения | InLab Reference PRO Электрод сравнения. Температура 0…60, система сравнения Ag/AgCl с мостиковым электролитом. Подвижная муфтовая диафрагма, электролит 3М KCl, разъем S7 (аналог InLab302). Инструкция на русском языке. |
| InLab Mono стеклянный рН-электрод | InLab Mono стеклянный рН-электрод, температура 0…100, 0..14 pH. Чувствительная мембрана из HA-стекла в форме купола, легко очищается. Необходим электрод сравнения. Разъем S7. (аналог InLab201). Инструкция на русском языке. |
| InLab Mono PRO стеклянный рН-электрод | InLab Mono PRO стеклянный рН-электрод, температура 0…130, 0..12 pH. Необходим электрод сравнения. Разъем S7. Инструкция на русском языке. |
| InLab Redox комбинированный ОВП электрод | InLab Redox комбинированный платиновый электрод для измерения ОВП. Температура 0…100. Стеклянный корпус, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра. Керамическая диафрагама, электролит 3М KCl, разъем S7 (аналог InLab501). Инструкция на русском языке. |
| InLab Redox PRO комбинированный ОВП электрод | InLab Redox PRO комбинированный платиновый электрод для измерения ОВП. Температура 0…100. Стеклянный корпус, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра. Подвижная муфтовая диафрагама, электролит 3М KCl, разъем S7. Предназначен для измерения ОВП в сложных и загрязненных средах. Инструкция на русском языке. |
| InLab Redox-L комбинированный ОВП электрод | InLab Redox-L комбинированный платиновый электрод для измерения ОВП. Температура 0…100. Стеклянный корпус, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра. Керамическая диафрагама, электролит 3М KCl, длина 170 мм, разъем S7 (аналог InLab501/170). Инструкция на русском языке. |
| InLab Redox MICRO комбинированный ОВП микроэлектрод | InLab Redox MICRO комбинированный платиновый микроэлектрод для измерения ОВП. Температура 0…100. Стеклянный корпус, система сравнения ARGENTHAL™. Керамическая диафрагама, электролит 3М KCl, разъем S7. Диаметр погружной части 6 мм. Предназначен для измерения ОВП в малых образцах. Инструкция на русском языке. |
| InLab Redox Au комбинированный ОВП электрод | InLab Redox Au комбинированный золотой электрод для измерения ОВП. Температура 0…100. Стеклянный корпус, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра. Керамическая диафрагама, электролит 3М KCl, разъем S7 (аналог InLab502). Инструкция на русском языке. |
| InLab Redox Ag комбинированный ОВП электрод | InLab Redox Ag комбинированный серебряный электрод для измерения ОВП. Температура 0…100. Стеклянный корпус, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра. Керамическая диафрагама, электролит 3М KCl, разъем S7 (аналог InLab502). Инструкция на русском языке. |
| InLab NTC30K Probe термодатчик | InLab NTC30K Probe Температурный датчик, диапазон -30…130, материал корпуса - стекло. Разъем S7 |
| InLab Pt1000 Probe термодатчик | InLab Pt1000 Probe Температурный датчик, диапазон -30…130, материал корпуса - стекло. Разъем S7 |
| Кабель S7-RCA (Cinch) для термодатчика | Кабель S7-RCA (Cinch) для термодатчиков InLab |
| Inlab Routine Pro ISM комбинированный рН-электрод | InLab® Routine Pro ISM комбинированный рН-электрод c микрочипом для SevenGo Duo и SevenCompact. Стеклянный корпус, встроенный термодатчик NTC, 0...14 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра, жидкостным электролитом 3 М KCl, керамической диафрагмой. Поддерживает технологию ISM (Intelligent Sensor Management). Разъем MultiPin-ISM, в комплекте с электролитом (25 мл) для перезаполнения. Инструкция на русском языке. |
| Inlab Science Pro ISM комбинированный рН-электрод | InLab® Science Pro ISM комбинированный рН-электрод c микрочипом для SevenGo Duo и SevenCompact. Стеклянный корпус, встроенный термодатчик NTC, 0…12 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра, жидкостным электролитом 3 М KCl, подвижной муфтовой диафрагмой, длина 170 мм. Особо химически стойкий материал стекла A41 (для вязких сред, сложных образцов, органических сред). Поддерживает технологию ISM (Intelligent Sensor Management). Разъем MultiPin-ISM, в комплекте с электролитом (25 мл) для перезаполнения. Инструкция на русском языке. |
| Inlab Expert Pro ISM комбинированный рН-электрод | InLab® Expert Pro ISM комбинированный рН-электрод c микрочипом для SevenGo Duo. Пластиковый небьющийся корпус из химически-стойкого материала (PEEK) c термодатчиком NTC, 0...14 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с полимерным электролитом XEROLYT ® (не требует перезаполнения) и открытой диафрагмой. Поддерживает технологию ISM (Intelligent Sensor Management). Фиксированный кабель BNC/Cinch 1.8 м, пылевлагозащита IP67. Инструкция на русском языке. |
| InLab Easy комбинированный рН-электрод | InLab Easy комбинированный рН-электрод без термодатчика, пластиковый корпус, 0...14 pH, температура 0...80, система сравнения Ag/AgCl с гелевым электролитом, керамической диафрагмой. Разъем S7. (аналог InLab417). Инструкция на русском языке. |
| InLab Easy BNC комбинированный рН-электрод | InLab Easy BNC комбинированный рН-электрод без термодатчика, пластиковый корпус, 0...14 pH, температура 0...80, система сравнения Ag/AgCl с гелевым электролитом, керамической диафрагмой. Фиксированный кабель BNC. (аналог InLab407). Инструкция на русском языке. |
| InLab Easy DIN комбинированный рН-электрод | InLab Easy DIN комбинированный рН-электрод без термодатчика, пластиковый корпус, 0...14 pH, температура 0...80, система сравнения Ag/AgCl с гелевым электролитом, керамической диафрагмой. Фиксированный кабель DIN. (аналог InLab406). Инструкция на русском языке. |
| InLab Easy 3M комбинированный рН-электрод | InLab Easy 3M комбинированный рН-электрод без термодатчика, пластиковый корпус, 0...14 pH, температура 0...80, система сравнения Ag/AgCl с гелевым электролитом, керамической диафрагмой. Фиксированный кабель BNC 3 метра. (аналог InLab407/3м). Инструкция на русском языке. |
| Набор для замены диафрагмы Inlab Versatile | Набор для замены диафрагмы Inlab Versatile |
| Набор диафрагм (10 шт.) для Inlab Versatile | Набор диафрагм (10 шт.) для Inlab Versatile |
| InLab413 SG IP67 рН-электрод для SevenGo | InLab413 SG IP67 рН-электрод комбинированный для SevenGo, со встроенным температурным датчиком NTC30K, рН 0-14, температура 0-60°C, фиксированный кабель BNC/Cinch 1.8 м, пылевлагозащита IP67, полимерный корпус (PEEK) |
| InLab413 SG IP67 рН-электрод комбинированный для SevenGo, кабель 10 м | InLab413 SG IP67 рН-электрод комбинированный для SevenGo, со встроенным температурным датчиком NTC30K, рН 0-14, температура 0-80°C, фиксированный кабель BNC/Cinch 10 м, пылевлагозащита IP67, полимерный корпус (PEEK) |
| Inlab Easy Pt1000 комбинированный рН-электрод | Inlab® Easy Pt1000 комбинированный рН-электрод c термодатчиком Pt1000, пластиковый корпус, 0...14 pH, температура 0...80, система сравнения Ag/AgCl с гелевым электролитом, керамической диафрагмой. Фиксированный кабель DIN/4 мм 1.2м. Инструкция на русском языке. |
| InLab Basics BNC комбинированный рН-электрод | InLab Basics BNC комбинированный рН-электрод без термодатчика, стеклянный корпус, 0...14 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра и жидкостным электролитом 3 М KCl, керамической диафрагмой. Чувствительная мембрана в форме купола, легко очищается. Фиксированный кабель BNC. (аналог InLab409). Инструкция на русском языке. |
| InLab Basics DIN комбинированный рН-электрод | InLab Basics DIN комбинированный рН-электрод без термодатчика, стеклянный корпус, 0...14 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра и жидкостным электролитом 3 М KCl, керамической диафрагмой. Чувствительная мембрана в форме купола, легко очищается. Фиксированный кабель DIN. (аналог InLab408). Инструкция на русском языке. |
| Inlab Basics Pt1000 комбинированный рН-электрод | Inlab® Basics Pt1000 комбинированный рН-электрод с термодатчиком Pt1000, стеклянный корпус, 0...14 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра и жидкостным электролитом 3 М KCl, керамической диафрагмой. Чувствительная мембрана в форме купола, легко очищается. Фиксированный кабель DIN/4 мм 1.2м. Инструкция на русском языке. |
| InLab Versatile комбинированный рН-электрод | InLab Versatile комбинированный рН-электрод без термодатчика, пластиковый корпус, 0…14 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с жидкостным электролитом 3М KCl, керамической диафрагмой. В комплекте с электролитом (25 мл) для перезаполнения. Фиксированный кабель BNC (Аналог InLab403). Инструкция на русском языке. |
| Inlab Solids Pro ISM комбинированный рН-электрод | InLab® Solids Pro ISM комбинированный прокалывающий рН-электрод c микрочипом для SevenGo Duo. Cтеклянный корпус, встроенный термодатчик NTC, 1...11 pH, температура 0...80, система сравнения ARGENTHAL™ с полимерным электролитом XEROLYT® PLUS (не требует перезаполнения) и открытой диафрагмой. Для измерения рН в твердых и полу-твердых образцах (мясо, сыр, творог и т.п.). Длина 25 мм, диаметр 6 мм. Поддерживает технологию ISM (Intelligent Sensor Management). Разъем MultiPin-ISM. Инструкция на русском языке. |
| Inlab Micro Pro ISM комбинированный рН-электрод | InLab® Micro Pro ISM комбинированный рН-микроэлектрод c микрочипом для SevenGo Duo. Стеклянный корпус (диаметр 5 мм, длина 130 мм), встроенный термодатчик NTC, 0...14 pH, температура 0...100, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра, жидкостным электролитом 3 М KCl, керамической диафрагмой. Для измерения рН в малых количествах образца, микропробирках. Поддерживает технологию ISM (Intelligent Sensor Management). Разъем MultiPin-ISM, в комплекте с электролитом (25 мл) для перезаполнения. Инструкция на русском языке. |
| Inlab Pure Pro ISM комбинированный рН-электрод | InLab® Pure Pro ISM комбинированный рН-электрод c микрочипом для SevenGo Duo. Стеклянный корпус, встроенный термодатчик NTC, 1...11 pH, температура 0...80, система сравнения ARGENTHAL™ с ловушкой ионов серебра, жидкостным электролитом 3 М KCl, диафрагмой-шлифом. Предназначен для измерения рН в очищенной воде (дистиллят, деионизованная вода и т.п.) Поддерживает технологию ISM (Intelligent Sensor Management). Разъем MultiPin-ISM, в комплекте и электролитом (25 мл) для перезаполнения. Инструкция на русском языке. |
| Inlab Power Pro ISM комбинированный рН-электрод | InLab® Power Pro ISM комбинированный рН-электрод c микрочипом для SevenGo Duo. Стеклянный корпус, встроенный термодатчик NTC, 0...12 pH, температура 0...100. Уникальная система сравнения SteadyForce™ с гелевым электролитом DPA под избыточным давлением и ловушкой ионов серебра не требует заполнения, автоматически очищает керамическую диафрагму. Предназначен для измерения рН сложных и «грязных» образцов: эмульсий, красок, сточных вод, маслянистых сред и т.п. Поддерживает технологию ISM (Intelligent Sensor Management). Разъем MultiPin-ISM. Инструкция на русском языке. |
| InLab1010 | InLab1010 |
| Электрод с серебряным кольцом Ag805-S7/120 | Электрод с серебряным кольцом Ag805-S7/120 |
| Серебряный электрод Ag850-S7/120 | Серебряный электрод с пластиковым корпусом Ag850-S7/120. Индикаторная часть - серебряный стержень. Используется для определения меркаптанов, сероводорода, хлоридов. |
| Датчики для кондуктометров |  |
| InLab 720 датчик кондуктометрический | InLab 720 датчик кондуктометрический, стеклянная измерительная ячейка, 2 платиновых электрода, 120/12мм, 0,1…500 мкСм/см, 0…100°C. Неразъемный кабель 1м, разъем Mini-DIN. Константа датчика 0.06. |
| Датчик удельной электропроводности InLab710 | Датчик кондуктометрический стандартный InLab 710, стеклянная измерительная ячейка, 4 платиновых электрода, 12/120мм, 10 мкСм/см-500 мСм/см, 0...100°C. Неразъемный кабель 1м, разъем Mini-DIN. Константа ячейки 0.80. |
| InLab 717 датчик для кондуктометрического титрования | InLab 717 датчик для кондуктометрического титрования на титраторах Т50/Т70/Т90, 10 мкСм/см - 500 мСм/см, кабель 1 м. |
| Inlab 731 датчик кондуктометрический | Датчик кондуктометрический стандартный InLab 731, корпус из эпоксидного пластика, 4 графитовых электрода, встроенный термодатчик NTC30kOm, 120/12 мм. Диапазон измерений 0.01...1000 мСм/см, 0...100°C. Специальная открытая конструкция ячейки, позволяющая легко очистить электрод. Неразъемный кабель 1.2 м, разъем Mini-DIN. Константа ячейки 0.57. Инструкция на русском языке. Аналог Inlab 730. |
| Inlab 731 / 2m датчик кондуктометрический, кабель 2 м | Датчик кондуктометрический стандартный InLab 731 с длинным кабелем, корпус из эпоксидного пластика, 4 графитовых электрода, встроенный термодатчик NTC30kOm, 120/12 мм. Диапазон измерений 0.01...1000 мСм/см, 0...100°C. Специальная открытая конструкция ячейки, позволяющая легко очистить электрод. Неразъемный кабель 2 м, разъем Mini-DIN. Константа ячейки 0.57. Инструкция на русском языке. Аналог Inlab 730 / 2m. |
| Inlab 741 датчик кондуктометрический | Датчик кондуктометрический InLab 741 для образцов с низкой электропроводностью. Стальной корпус, 2 стальных электрода, встроенный термодатчик NTC30kOm, 120/12 мм. Диапазон измерений 0,001...500 мкСм/см, 0…100°C. Используется для определения проводимости в очищенной воде и других низкопроводящих жидкостях в лабораторных условиях. Специальная конструкция измерительной ячейки позволяет легко очистить электрод и препятствует скоплению пузырьков воздуха. Рекомендуется использовать с проточной стеклянной ячейкой 51302257. Неразъемный кабель 1.2 м, разъем Mini-DIN. Константа ячейки 0.105. Инструкция на русском языке. Аналог Inlab 740. |
| InLab 751-4mm кондуктометрический микродатчик | НОВИНКА! InLab 751-4mm кондуктометрический микродатчик, 2 платиновых электрода, константа ячейки 1,0 /см, диапазон измерений 1 мкС/см...200 мС/см, встроенная термокомпенсация NTC, стеклянный корпус, длина датчика 120 мм, диаметр 4 мм, неразъёмный кабель Mini-DIN 1 м |
| InLab 752-6mm | НОВИНКА! InLab 752-6mm кондуктометрический полу-микродатчик, 2 платиновых электрода, константа ячейки 1,0 /см, диапазон измерений 1 мкС/см...200 мС/см, встроенная термокомпенсация NTC, стеклянный корпус, длина датчика 120 мм, диаметр 6 мм, неразъёмный кабель Mini-DIN 1 м |
| InLab718 Датчик удельной электропроводности | InLab718 Датчик удельной электропроводности с двумя платиновыми кольцами для кондуктометрического титрования, 0,1 - 200 мСм/см, кабель 1,2 м. |
| Inlab 738 ISM датчик кондуктометрический | Датчик кондуктометрический стандартный InLab 738 ISM с микрочипом для SevenGo Duo. Корпус из эпоксидного пластика, 4 графитовых электрода, встроенный термодатчик NTC30kOm, IP67, 120/12 мм. Диапазон измерений 0.01...1000 мСм/см, 0...100°C. Специальная открытая конструкция ячейки, позволяющая легко очистить электрод. Идеален для измерений в полевых и промышленных условиях. Поддерживает технологию ISM (Intelligent Sensor Management). Неразъемный кабель 1.8 м, разъем IP67 LTW. Константа ячейки 0.57. Инструкция на русском языке. |
| Inlab 738 / 5m ISM датчик кондуктометрический, кабель 5 м | Датчик кондуктометрический стандартный InLab 738 ISM с микрочипом для SevenGo Duo и длинным кабелем. Корпус из эпоксидного пластика, 4 графитовых электрода, встроенный термодатчик NTC30kOm, IP67, 120/12 мм. Диапазон измерений 0.01...1000 мСм/см, 0...100°C. Специальная открытая конструкция ячейки, позволяющая легко очистить электрод. Идеален для измерений в полевых и промышленных условиях. Поддерживает технологию ISM (Intelligent Sensor Management). Неразъемный кабель 5 м, разъем IP67 LTW. Константа ячейки 0.57. Инструкция на русском языке. |
| Inlab 738 / 10m ISM датчик кондуктометрический, кабель 10 м | Датчик кондуктометрический стандартный InLab 738 ISM с микрочипом для SevenGo Duo и длинным кабелем. Корпус из эпоксидного пластика, 4 графитовых электрода, встроенный термодатчик NTC30kOm, IP67, 120/12 мм. Диапазон измерений 0.01...1000 мСм/см, 0...100°C. Специальная открытая конструкция ячейки, позволяющая легко очистить электрод. Идеален для измерений в полевых и промышленных условиях. Поддерживает технологию ISM (Intelligent Sensor Management). Неразъемный кабель 10 м, разъем IP67 LTW. Константа ячейки 0.57. Инструкция на русском языке. |
| Inlab 742 ISM датчик кондуктометрический | Датчик кондуктометрический InLab 742 ISM с микрочипом для SevenGo Duo для образцов с низкой электропроводностью. Стальной корпус, 2 стальных электрода, встроенный термодатчик NTC30kOm, IP67, 120/12 мм. Диапазон измерений 0,001...500 мкСм/см, 0…100°C. Используется для определения проводимости в очищенной воде и других низкопроводящих жидкостях в лабораторных и полевых условиях. Специальная конструкция измерительной ячейки позволяет легко очистить электрод и препятствует скоплению пузырьков воздуха. Рекомендуется использовать с проточной стеклянной ячейкой 51302257. Поддерживает технологию ISM (Intelligent Sensor Management). Неразъемный кабель 1.8 м, разъем IP67 LTW. Константа ячейки 0.105. Инструкция на русском языке. |
| Inlab 742 / 5m ISM датчик кондуктометрический, кабель 5 м | Датчик кондуктометрический InLab 742 ISM с микрочипом для SevenGo Duo для образцов с низкой электропроводностью, с длинным кабелем. Стальной корпус, 2 стальных электрода, встроенный термодатчик NTC30kOm, IP67, 120/12 мм. Диапазон измерений 0,001...500 мкСм/см, 0…100°C. Используется для определения проводимости в очищенной воде и других низкопроводящих жидкостях в лабораторных и полевых условиях. Специальная конструкция измерительной ячейки позволяет легко очистить электрод и препятствует скоплению пузырьков воздуха. Рекомендуется использовать с проточной стеклянной ячейкой 51302257. Поддерживает технологию ISM (Intelligent Sensor Management). Неразъемный кабель 5 м, разъем IP67 LTW. Константа ячейки 0.105. Инструкция на русском языке. |
| Inlab 738 датчик кондуктометрический для SevenGo | Датчик кондуктометрический стандартный InLab 738 для SevenGo, корпус из эпоксидного пластика, 4 графитовых электрода, встроенный термодатчик NTC30kOm, IP67, 120/12 мм. Диапазон измерений 0.01...1000 мСм/см, 0...100°C. Специальная открытая конструкция ячейки, позволяющая легко очистить электрод. Идеален для измерений в полевых и промышленных условиях. Неразъемный кабель 1.8 м, разъем IP67 LTW. Константа ячейки 0.57. Инструкция на русском языке. Аналог Inlab 737. |
| Inlab 738 / 5m датчик кондуктометрический для SevenGo, кабель 5 м | Датчик кондуктометрический стандартный InLab 738 для SevenGo с длинным кабелем, корпус из эпоксидного пластика, 4 графитовых электрода, встроенный термодатчик NTC30kOm, IP67, 120/12 мм. Диапазон измерений 0.01...1000 мСм/см, 0...100°C. Специальная открытая конструкция ячейки, позволяющая легко очистить электрод. Идеален для измерений в полевых и промышленных условиях. Неразъемный кабель 5 м, разъем IP67 LTW. Константа ячейки 0.57. Инструкция на русском языке. Аналог Inlab 737. |
| Inlab 738 / 10m датчик кондуктометрический для SevenGo, кабель 10 м | Датчик кондуктометрический стандартный InLab 738 для SevenGo с длинным кабелем, корпус из эпоксидного пластика, 4 графитовых электрода, встроенный термодатчик NTC30kOm, IP67, 120/12 мм. Диапазон измерений 0.01...1000 мСм/см, 0...100°C. Специальная открытая конструкция ячейки, позволяющая легко очистить электрод. Идеален для измерений в полевых и промышленных условиях. Неразъемный кабель 10 м, разъем IP67 LTW. Константа ячейки 0.57. Инструкция на русском языке. Аналог Inlab 737 / 10m. |
| Inlab 742 датчик кондуктометрический для SevenGo | Датчик кондуктометрический InLab 742 для SevenGo для образцов с низкой электропроводностью. Стальной корпус, 2 стальных электрода, встроенный термодатчик NTC30kOm, IP67, 120/12 мм. Диапазон измерений 0,001...500 мкСм/см, 0…100°C. Используется для определения проводимости в очищенной воде и других низкопроводящих жидкостях в лабораторных и полевых условиях. Специальная конструкция измерительной ячейки позволяет легко очистить электрод и препятствует скоплению пузырьков воздуха. Рекомендуется использовать с проточной стеклянной ячейкой 51302257. Неразъемный кабель 1.8 м, разъем IP67 LTW. Константа ячейки 0.105. Инструкция на русском языке. Аналог Inlab 740 SG. |
| Inlab 742 / 5m датчик кондуктометрический для SevenGo | Датчик кондуктометрический InLab 742 для SevenGo для образцов с низкой электропроводностью, с длинным кабелем. Стальной корпус, 2 стальных электрода, встроенный термодатчик NTC30kOm, IP67, 120/12 мм. Диапазон измерений 0,001...500 мкСм/см, 0…100°C. Используется для определения проводимости в очищенной воде и других низкопроводящих жидкостях в лабораторных и полевых условиях. Специальная конструкция измерительной ячейки позволяет легко очистить электрод и препятствует скоплению пузырьков воздуха. Рекомендуется использовать с проточной стеклянной ячейкой 51302257. Неразъемный кабель 5 м, разъем IP67 LTW. Константа ячейки 0.105. Инструкция на русском языке. Аналог Inlab 740 SG. |
| Ионселективные электроды и аксессуары |  |
| Сменная мембрана для ионселективного электрода PerfectION, NO3 | Сменная мембрана для ионселективного электрода PerfectION, NO3 |
| Сменная мембрана для ионселективного электрода PerfectION, К | Сменная мембрана для ионселективного электрода PerfectION, K |
| Сменная мембрана для ионселективного электрода PerfectION, Ca | Сменная мембрана для ионселективного электрода PerfectION, Ca |
| Электролит сравнения F для ионселективных электродов 5X60мл | Электролит сравнения F для ионселективных электродов PerfectION (NO3) 5X60мл |
| Электролит сравнения E для ионселективных электродов 5X60мл | Электролит сравнения E для ионселективных электродов PerfectION (K) 5X60мл |
| Электролит сравнения D для ионселективных электродов 5X60мл | Электролит сравнения D для ионселективных электродов PerfectION (Cu, I) 5X60мл |
| Электролит сравнения С для ионселективных электродов 5X60мл | Электролит сравнения С для ионселективных электродов PerfectION 5X60мл |
| Электролит сравнения B для ионселективных электродов 5X60мл | Электролит сравнения B для ионселективных электродов PerfectION (Ag/S, F, CN, Pb) 5X60мл |
| Электролит сравнения A для ионселективных электродов 5X60мл | Электролит сравнения A для ионселективных электродов PerfectION (Ca, F) 5X60мл |
| Комбинированный ионселективный электрод на Pb PerfectION, для иономера | Комбинированный ионселективный электрод на Pb PerfectION, для иономера. Встроенный электрод сравнения, система сравнения CliCk&Clear, корпус из эпоксидного пластика. Твердотельная мембрана, диапазон 10-6 …0.1 моль/л, температура 0…80*С, рН 4...7. Фиксированный кабель с разъемом BNC для подключения к иономерам. |
| Комбинированный ионселективный электрод на NO3 PerfectION, для иономера | Комбинированный ионселективный электрод на NO3 PerfectION, для иономера.Встроенный электрод сравнения, система сравнения CliCk&Clear, корпус из эпоксидного пластика. Полимерная мембрана, диапазон 7*10-6 …1 моль/л, температура 0…40*С, рН 2.5...11. Фиксированный кабель с разъемом BNC для подключения к иономерам. |
| Комбинированный ионселективный электрод на Na PerfectION, разъем S7 | Комбинированный ионселективный электрод на Na PerfectION, разъем S7. Встроенный электрод сравнения, система сравнения Argenthal, корпус из стекла. Стеклянная мембрана, диапазон 10-7 …1 моль/л, температура 0…80*С, рН 8...11. Разъем S7 (для подключения к иономерам и титраторам) |
| Комбинированный ионселективный электрод на K PerfectION, для иономера | Комбинированный ионселективный электрод на K PerfectION, для иономера. Встроенный электрод сравнения, система сравнения CliCk&Clear, корпус из эпоксидного пластика. Полимерная мембрана, диапазон 10-6 …1 моль/л, температура 0…80*С, рН 2.5...11. Фиксированный кабель с разъемом BNC для подключения к иономерам. |
| Комбинированный ионселективный электрод на I PerfectION, для иономера | Комбинированный ионселективный электрод на I PerfectION, для иономера. Встроенный электрод сравнения, система сравнения CliCk&Clear, корпус из эпоксидного пластика. Твердотельная мембрана, диапазон 5*10-8 …1 моль/л, температура 0…80*С, рН 0...12. Фиксированный кабель с разъемом BNC для подключения к иономерам. |
| Комбинированный ионселективный электрод на F PerfectION, для иономера | Комбинированный ионселективный электрод на F PerfectION, для иономера. Встроенный электрод сравнения, система сравнения CliCk&Clear, корпус из эпоксидного пластика. Твердотельная мембрана, диапазон 10-6 …насыщение, температура 0…80*С, рН 4.5...5.5. Фиксированный кабель с разъемом BNC для подключения к иономерам. |
| Комбинированный ионселективный электрод на Cu PerfectION, для иономера | Комбинированный ионселективный электрод на Cu PerfectION, для иономера. Встроенный электрод сравнения, система сравнения CliCk&Clear, корпус из эпоксидного пластика. Твердотельная мембрана, диапазон 10-8 …0.1 моль/л, температура 0…80*С, рН 2...12. Фиксированный кабель с разъемом BNC для подключения к иономерам. |
| Комбинированный ионселективный электрод на CN PerfectION, для иономера | Комбинированный ионселективный электрод на CN PerfectION, для иономера. Встроенный электрод сравнения, система сравнения CliCk&Clear, корпус из эпоксидного пластика. Твердотельная мембрана, диапазон 8*10-6 …10-2 моль/л, температура 0…80*С, рН 10...14. Фиксированный кабель с разъемом BNC для подключения к иономерам. |
| Комбинированный ионселективный электрод на Cl PerfectION, для иономера | Комбинированный ионселективный электрод на Cl PerfectION, для иономера. Встроенный электрод сравнения, система сравнения CliCk&Clear, корпус из эпоксидного пластика. Твердотельная мембрана, диапазон 5*10-5 …1 моль/л, температура 0…80*С, рН 2...12. Фиксированный кабель с разъемом BNC для подключения к иономерам. |
| Комбинированный ионселективный электрод на Ca PerfectION, для иономера | Комбинированный ионселективный электрод на Ca PerfectION, для иономера. Встроенный электрод сравнения, система сравнения CliCk&Clear, корпус из эпоксидного пластика. Полимерная мембрана, диапазон 10-7 …1 моль/л, температура 0…40*С, рН 2.5...11. Фиксированный кабель с разъемом BNC для подключения к иономерам. |
| Комбинированный ионселективный электрод на Ag/S PerfectION, для иономера | Комбинированный ионселективный электрод на Ag/S PerfectION, для иономера. Встроенный электрод сравнения, система сравнения CliCk&Clear, корпус из эпоксидного пластика. Твердотельная мембрана, диапазон 10-7 …1 моль/л, температура 0…80*С, рН 2...12. Фиксированный кабель с разъемом BNC для подключения к иономерам. |
| Ионоселективный электрод газочувтвительный на аммиак DX217 | Ионоселективный электрод газочувтвительный на аммиак NH3 DX217 |
| Ионселективный электрод на ионы аммония DX218-NH4+ | Ионселективный электрод на ионы аммония DX218-NH4+ |
| Ионселективный электрод на нитраты DX262-NO3- | Ионселективный электрод на нитраты DX262-NO3- |
| Ионоселективный электрод на ионы К+ DX239 | Ионоселективный электрод на ионы К+ DX239 |
| Ионселективный электрод на DX240-Ca2+ | Ионселективный электрод на DX240-Ca2+ |
| Ионселективный электрод на F- DX219-F- | Ионселективный электрод на F- DX219-F- |
| Ионселективный электрод на хлориды DX235-Cl- | Ионселективный электрод на хлориды DX235-Cl- |
| Ионоселективный электрод на бромиды DX280-Br- | Ионоселективный электрод на бромиды DX280-Br- |
| DX223 Ионоселективный электрод на Na+ | DX223 Ионоселективный электрод на Na+ |
| Электролит для газочувствительного электрода на СО2, 50 мл | Электролит для газочувствительного электрода на СО2, 50 мл |
| Электролит для газочувствительного электрода NOx, 50 мл | Электролит для газочувствительного электрода NOx, 50 мл |
| Электролит для газочувствительного электрода на аммиак, 50 мл | Электролит для газочувствительного электрода на аммиак, 50 мл |
| Электролит для ИСЭ на аммоний, 20 мл | Электролит для ИСЭ на аммоний, 20 мл |
| Электролит для Нитрат- селективного электрод | Электролит для Нитрат- селективного электрод |
| Электролит для К + селективного электрода | Электролит для К + селективного электрода |
| Электролит для электрода на Са, 20 мл | Электролит для электрода на Са, 20 мл |
| Электролит для F селективного электрода | Электролит для F селективного электрода |
| Электролит для Cl-селективного электрода | Электролит для Cl-селективного электрода |
| Электролит для Br селективного электрода | Электролит для Br селективного электрода |
| Запасной комплект для СО2-электрода | Набор сменных мембран для СО2-газочувствительного электрода |
| Мембранный набор для DX217 | Мембранный набор для газочувствительного электрода на аммиак DX217 |
| Запасной комплект для NH4+ электрода | Запасной комплект для NH4+ электрод |
| Запасной комплект для NO3- электрода | Запасной комплект для NO3- электрода |
| Запасной комплект для K+ электрода | Запасной комплект для K+ электрода |
| Запасной комплект для Са2+ электрода | Запасной комплект для Са++ электрода |
| Запасной комплект для F- электрода | Запасной комплект для F- электрода |
| Запасной комплект для Cl- электрода | Запасной комплект для Cl- электрода |
| Запасной комплект для Br-электрода | Запасной комплект для Br-электрода |
| Электролит для сульфид-селективного электрода | Электролит для сульфид-селективного электрода, 20 мл |
| Электролит для DX407-Pb | Электролит для DX407-Pb |
| Набор мембран для DX407-Pb | Набор мембран для DX407-Pb |
| DX407-Pb Ионселективный электрод на свинец | DX407-Pb Ионселективный электрод на свинец |
| Электролит для DX258-SCN | Электролит для DX258-SCN |
| Набор мембран для тиоцианат-селективного электрода DX258-SCN | Набор мембран для тиоцианат-селективного электрода DX258-SCN |
| DX258-SCN Ион-селективный электрод на тиоционат | DX258-SCN Ион-селективный электрод на тиоционат |
| Комплект мембран для магний-селективного электрода | 0 |
| Сменный набор мембран для цианид-селективного электрода | Сменный набор мембран для цианид-селективного электрода |
| Мембранный набор для электрода на йодид-ион | Мембранный набор для электрода на йодид-ион |
| Комплект мембран для медь-селективного электрода | 0 |
| Сменный набор для фторселективного электрода | Сменный набор для фторселективного электрода |
| Мембранный набор для сульфид-серебряного электрода | Мембранный набор для сульфид-серебряного электрода |
| Комплект мембран для барий-селективного электрода | Комплект мембран для барий-селективного электрода |
| Мембранный набор для электрода на литий | Мембранный набор для электрода на литий |
| Комплект мембран для кадмий-селективного электрода | 0 |
| Ионселективный электрод на магний DX224 | Ионселективный электрод на магний DX224 |
| Цианид-селективный электрод (CN-) | Цианид-селективный электрод (CN-) |
| DX327 ионселективный электрод на I- | DX327 ионселективный электрод на I- |
| DX264Ион-селективный электрод на медь (Сu2+) | DX264 Ион-селективный электрод на медь (Сu2+) |
| DX287 Ионселективный электрод на фторорборат DX287 | DX287 Ионселективный электрод на фторорборат DX287 |
| DX232 Сульфид-селективный электрод (S2-) \ Серебро-селективный электрод (Ag+) | DX232 Сульфид-селективный электрод (S2-) \ Серебро-селективный электрод (Ag+) |
| DX337 Барий-селективный электрод (Ba2+) | DX337 Барий-селективный электрод (Ba2+) |
| Ионселективный электрод на литий DX207 | Ионселективный электрод на литий DX207 с полимерной мембраной. |
| DX312 Кадмий-селективный электрод (Cd2+) | DX312 Кадмий-селективный электрод (Cd2+) |
| Запасной комплект для ПАВ-ИСЭ | Запасной комплект для ПАВ-селективного электрода |
| Кабели и адаптеры |
| Кабель MultiPin - BNC/Cinch 2.5м | Кабель MultiPin - BNC/Cinch, длина 2.5 метра |
| Адаптер NS 14.5/ 15-12 PE для электрода | Адаптер NS 14.5/ 15-12 PE для электрода |
| S7/DIN 1.2 м cable | S7/DIN 1.2 м cable |
| Кабель S7 5м | Кабель S7 5м |
| S7/BNC кабель 1.2м для электрода | S7/BNC кабель 1.2 м для электрода |
| DIN + 4 mm connector, 1.2 m cable | DIN + 4 mm connector, 1.2 m cable |
| Кабель Multipin/DIN + cinch, 1.2 метра | Кабель Multipin/DIN + cinch, 1.2 метра |
| Кабель MultiPin - BNC /Cinch, 1.2 м | Кабель MultiPin - BNC /Cinch, 1.2 м |
| BNC + 4 mm connector, 1.2 m кабель | BNC + 4 mm connector, 1.2 m кабель |
| Кабель для электрода сравнения | Кабель для электрода сравнения, 4 mm banana, 1.2 m |
| Кабель S7/2мм для электрода сравнения 1.2м | Кабель S7/2мм для электрода сравнения 1.2м |
| Кабель S7/BNC 1.2м IP67 | Кабель S7/BNC 1.2м IP67 |
| Аксессуары и принадлежности разные |
| LabX pH Direct Программное обеспечение для Seven | LabX pH Direct Программное обеспечение для Seven Multy/Easy/Go. Обеспечиывает передачу данных на РС и управление прибором и измерениями с РС. Легкий импорт в Excell. Для подключения к SevenMulty/Easy нужен кабель 51302125, для SevenGo - адаптер ИК-RS (51302333) или ИК-USB (51302332) |
| Проточная ячейка для электродов, диаметр 12 мм | Проточная ячейка для электродов, диаметр 12 мм |
| Колпачок защитный для электрода 3мм | Колпачок защитный для электрода 3мм |
| Колпачок защитный для электрода 12мм | Колпачок защитный для электрода 12мм |
| Термостатируемая проточная ячейка для рН-электрода Lot402-611-S7/40 | Термостатируемая проточная ячейка для рН-электрода Lot402-611-S7/40 |
| Буферные, калибровочные и другие растворы |
| Набор буферов Rainbow (10 пакетиков по 20мл 4.01/7.00/9.21) | Rainbow - набор рН-буферов 4,01/ 7,00/9,21; 10 пакетиков по 20 мл каждого номинала. |
| pH 4.01буферный р-р 30x20 мл | pH 4.01буферный р-р 30x20 мл |
| pH 9.21 буферный р-р 30x20 мл | pH 9.21 буферный р-р 30x20 мл |
| pH 10.01 30x20мл буферный раствор | pH 10.01 30x20мл буферный раствор |
| Набор буферов Rainbow (10х20мл 4.01/7.00/10.01) | Набор буферов Rainbow (10х20мл 4.01/7.00/10.01) |
| Стандарт электропроводимости 84 мкСм/cм 250 мл | Стандарт электропроводимости 84 мкСм/cм 250 мл |
| Редокс-Буфер 220mV/pH7 1000 | Редокс-Буфер 220mV/pH7 1000 |
| Ред-окс буфер 220 мВ/рН 10, 250 мл | Ред-окс буфер 220 мВ/рН 10, 250 мл |
| Электролит KCl нас 250 мл | Электролит KCl нас 250 мл |
| Электролит KCl нас 6х250 мл | Электролит KCl нас 6х250 мл |
| Электролит KCl нас. 1000 мл | Электролит KCl нас. 1000 мл |
| Электролит KCl нас. AgCl 250 мл | Электролит KCl нас. AgCl 250 мл |
| Электролит 1М KCl нас AgCl 6 х 250 мл | Электролит 1М KCl нас AgCl 6 х 250 мл |
| Электролит 1М KCl нас AgCl 1000мл | Электролит 1М KCl нас AgCl 1000мл |
| 9824 El. KCI 1M 250ml | 9824 El. KCI 1M 250ml |
| 9811 El. KCI 3M sat.AgCI 1000 | 9811 El. KCI 3M sat.AgCI 1000 |
| Электролит 3М NaCl нас AgCl 250 мл | Электролит 3М NaCl нас AgCl 250 мл |
| 9840 El. Calcolyt 250ml | 9840 El. Calcolyt 250ml |
| Стандарт проводимости 12.88мСм/см, 250мл | Стандарт проводимости 12.88мСм/см, 250мл |
| Стандарт "нулевой" кислорода, 20 таблеток | Стандарт "нулевой" кислорода, 20 таблеток |
| Бумага для очистки кислородного датчика | Бумага для очистки кислородного датчика |
| Стандарт электропроводности 10мкСм/см 250мл | Стандарт электропроводности 10мкСм/см 250мл |
| Стандарт электропроводности 500мкСм/см 250мл | Стандарт электропроводности 500мкСм/см 250мл |
| 9840 El. Calcolyt 6x250ml | 9840 El. Calcolyt 6x250ml |
| Буфер pH 1.679 NBS 250ml | Буфер pH 1.679 NBS 250ml |
| Буферный раствор рН 4.006 NBS 6х250 мл | Буферный раствор рН 4.006 NBS 6х250 мл |
| Буферный раствор pH 6.865 NBS 6x250 | Буферный раствор pH 6.865 NBS 6x250 |
| Буферный раствор рН 7.413 NBS 250 мл | Буферный раствор рН 7.413 NBS 250 мл |
| Буферный раствор pH 9.180 NBS 6x250 | Буферный раствор pH 9.180 NBS 6x250 |
| Буферный раствор pH 10.012 NBS 6x251 | Буферный раствор pH 10.012 NBS 6x251 |
| Буферный раствор pH 4.01 (ACS), 5000 мл | Буферный раствор pH 4.01 (ACS), 5000 мл |
| Буферный раствор рН 4.64 250 мл | Буферный раствор рН 4.64 250 мл |
| Электролит для кислородного датчика | Электролит для кислородного датчика |
| pH 7.00 буферный р-р 30x20 мл | pH 7.00 буферный р-р 30x20 мл |
| Стандарт электропроводности 1413 µS/cm, коробка 30 шт х 20 мл | Стандарт электропроводности 1413 µS/cm, коробка 30 шт х 20 мл |
| Стандарт электропроводности 12.88 mS/cm коробка 30 шт х 20 мл | Стандарт электропроводности 12.88 mS/cm коробка 30 шт х 20 мл |
| Буферный раствор рН 4.64 6х250 мл | Буферный раствор рН 4.64 6х250 мл |
| Буферный раствор pH 7.00 (ACS), 5000 мл | Буферный раствор pH 7.00 (ACS), 5000 мл |
| Буферный раствор pH 9.21 (ACS), 5000 мл | Буферный раствор pH 9.21 (ACS), 5000 мл |
| Электролит для рН-электрода KCl насыщ.AgCl, 250мл | Электролит для рН-электрода KCl насыщ.AgCl, 250мл |
| Раствор тиомочевины 6х250мл | Раствор тиомочевины 6х250мл |
| Буферный раствор технический рН 7.00 , 250 мл | Буферный раствор технический рН 7.00 , 250 мл |
| Буферный раствор технический рН 9.21 , 250 мл | Буферный раствор технический рН 9.21 , 250 мл |
| Буферный раствор технический рН 10.00 , 250 мл | Буферный раствор технический рН 10.00 , 250 мл |
| Буферный раствор технический рН 11.00 , 250 мл | Буферный раствор технический рН 11.00 , 250 мл |
| Буферный раствор технический рН 2.00 , 6х250 мл | Буферный раствор технический рН 2,00 , 6х250 мл |
| Буферный раствор технический рН 4.01 , 6х250 мл | Буферный раствор технический рН 4.01 , 6х250 мл |
| Буферный раствор технический рН 7.00 , 6х250 мл | Буферный раствор технический рН 7.00 , 6х250 мл |
| Буферный раствор технический рН 9.21 , 6х250 мл | Буферный раствор технический рН 9.21 , 6х250 мл |
| Буферный раствор технический рН 10.01 , 6х250 мл | Буферный раствор технический рН 10.00 , 6х250 мл |
| Буферный раствор технический рН 11.00 , 6х250 мл | Буферный раствор технический рН 11.00 , 6х250 мл |
| Буферный раствор рН 4.01 , 250 мл. Сертификат DKD | Буферный раствор рН 4.01 , 250 мл. Сертификат DKD |
| Буферный раствор рН 7.00 , 250 мл. Сертификат DKD | Буферный раствор рН 7.00 , 250 мл. Сертификат DKD |
| Корректор ионной силы для электродов с твердотельной мембраной (Cl, I, Cu, Ag), 475 мл | Корректор ионной силы для электродов с твердотельной мембраной (Cl, I, Cu, Ag), 475 мл |
| Корректор ионной силы Ca, 475 мл | Корректор ионной силы Ca, 475 мл |
| Корректор ионной силы K, 475 мл | Корректор ионной силы K, 475 мл |
| Корректор ионной силы NO3, 475 мл | Корректор ионной силы NO3, 475 мл |
| NО3-раствор для подавления активности мешающих ионов | NО3-раствор для подавления активности мешающих ионов |
| TISAB II W. CDTA, 3790мл | TISAB II W. CDTA, 3790мл |
| TISAB III W. CDTA, 475 мл | TISAB III W. CDTA, 475 мл |
| Ag-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл | Ag-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл |
| Сa-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл | Сa-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл |
| Сl-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл | Сl-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл |
| СN-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл | СN-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл |
| Буферный раствор рН 9.21 , 250 мл. Сертификат DKD | Буферный раствор рН 9.21 , 250 мл. Сертификат DKD |
| Буферный раствор рН 10.00 , 250 мл. Сертификат DKD | Буферный раствор рН 10.00 , 250 мл. Сертификат DKD |
| Буферный раствор рН 4.01 , 6х250 мл. Сертификат DKD | Буферный раствор рН 4.01 , 6х250 мл. Сертификат DKD |
| Буферный раствор рН 7.00 , 6х250 мл. Сертификат DKD | Буферный раствор рН 7.00 , 6х250 мл. Сертификат DKD |
| Буферный раствор рН 9.21 , 6х250 мл. Сертификат DKD | Буферный раствор рН 9.21 , 6х250 мл. Сертификат DKD |
| Буферный раствор рН 10.00 , 6х250 мл. Сертификат DKD | Буферный раствор рН 10.00 , 6х250 мл. Сертификат DKD |
| Буферный раствор рН 4.00 NIST / DIN 19266, 250 мл | Буферный раствор рН 4.00 NIST / DIN 19266, 250 мл |
| Буферный раствор рН 6.86 NIST / DIN 19266, 250 мл | Буферный раствор рН 6.86 NIST / DIN 19266, 250 мл |
| Буферный раствор рН 9.18 NIST / DIN 19266, 250 мл | Буферный раствор рН 9.18 NIST / DIN 19266, 250 мл |
| Буферный раствор рН 10.012 NIST / DIN 19266, 250 мл | Буферный раствор рН 10.012 NIST / DIN 19266, 250 мл |
| Редокс-буфер 220mV/pH7 , 250 мл | Редокс-буфер 220mV/pH7 , 250 мл |
| Редокс-буфер 220mV/pH7 , 6х250 мл | Редокс-буфер 220mV/pH7 , 6х250 мл |
| Электролит KCl 3M, 250 мл | Электролит KCl 3M, 250 мл |
| Электролит нас. AgCl, 250 мл | Электролит нас. AgCl, 250 мл |
| Friscolyt-B электролит, 250 мл | Friscolyt-B электролит, 250 мл |
| Электролит KNO3, 250 мл | Электролит KNO3, 250 мл |
| Электролит KCl 3M, 6х250 мл | Электролит KCl 3M, 6х250 мл |
| Электролит нас. AgCl, 6х250 мл | Электролит нас. AgCl, 6х250 мл |
| Friscolyt-B электролит, 6х250 мл | Friscolyt-B электролит, 6х250 мл |
| KNO3 1M электролит, 6х250 мл | KNO3 1M электролит, 6х250 мл |
| Сu-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл | Сu-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл |
| F-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл | F-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл |
| I-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл | I-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл |
| K-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл | K-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл |
| Na-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл | Na-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл |
| NO3-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл | NO3-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл |
| Pb-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл | Pb-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл |
| S-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл | S-стандарт раствор с концентрацией 1000 мг/л, 500мл |
| Буферный раствор технический рН 2.00 , 250 мл | Буферный раствор технический рН 2.00 , 250 мл |
| Буферный раствор технический рН 4.01 , 250 мл | Буферный раствор технический рН 4.01 , 250 мл |
| Стандарт электропроводимости 1413 мкСм/см , 250 мл | Стандарт электропроводимости 1413 мкСм/см , 250 мл |
| Стандарт электропроводимости 12.88 мСм/см , 250 мл | Стандарт электропроводимости 12.88 мСм/см , 250 мл |
| Стандарт электропроводимости 1413 мкСм/см , 6х250 мл | Стандарт электропроводимости 1413 мкСм/см , 6х250 мл |
| Стандарт электропроводимости 12.88 мСм/см , 6х250 мл | Стандарт электропроводимости 12.88 мСм/см , 6х250 мл |
| Раствор для очистки мембран рН-электродов от белковых загрязнений HCl/пепсин, 250 мл | Раствор для очистки мембран рН-электродов от белковых загрязнений HCl/пепсин, 250 мл |
| Раствор тиомочевины, 250мл | Раствор тиомочевины, 250мл |
| Раствор для регенерации pH-электродов, 25 мл | Раствор для регенерации pH-электродов, 25 мл |
| TISAB 3 раствор, 250 мл | TISAB 3 раствор, 250 мл |
| ISA раствор Al2(S04)3 , 250 мл | ISA раствор Al2(S04)3 , 250 мл |
| ISA solution AlSo4 250ml | ISA solution AlSo4 250ml |