|  | Мобильный видеофиксатор БИНАР |
| --- | --- |
|  | «БИНАР» – ручной видеофиксирующий измеритель скорости, предназначенный для контроля скорости движения транспортных средств и видеофиксации нарушений ПДД. Исключительной особенностью прибора является наличие двух телекамер, обеспечивающих одновременную запись дорожной ситуации: общим планом (для широкого обзора дороги и анализа ситуации) и крупным планом (для получения изображения нарушителя с визуально различимым номером на большом расстоянии). Наличие двух одновременно сделанных видеозаписей (в сочетании с измерением скорости) значительно упрощают анализ дорожной обстановки и повышают достоверность выявления нарушителя. Описание: «Бинар» представляет собой моноблочный ручной прибор со съемной рукояткой. В приборе имеются радиолокационный измеритель скорости и две телекамеры (широкоугольная и длиннофокусная). На задней панели расположены сенсорный ЖК-дисплей. Имеется возможность подключения прибора к компьютеру. В комплектацию прибора входят: - съемная SD-карта для хранения архива записанных кадров; - пульт дистанционного управления; - специальный кронштейн для установки прибора в салоне автомобиля; Конструкция прибора: Измерение скорости и видеофиксация нарушений ПДД. Выбор самой быстрой цели, селекция целей по направлению движения. Одновременная запись двух видеопотоков (крупным и общим планом). Вывод на экран изображения цели с зафиксированной скоростью, датой, временем и информацией о режимах измерения. Возможность оперативного переключения с одной телекамеры на другую при измерении или просмотре. Достоверное определение автомобиля-нарушителя в потоке с помощью двух одновременно снятых видеосюжетов. Визуальная различимость номерного знака на расстояниях до 200 метров. Увеличение кадра при просмотре, оптимизация изображения номерного знака. Возможность работы с руки или из патрульного автомобиля, в том числе, во время движения. Возможность кольцевой видеозаписи и просмотра. Сохранение видеосюжетов и данных о зафиксированных целях в энергонезависимой памяти (на флэш-карте формата SD). Удобное управление прибором с помощью ПДУ или сенсорного экрана. Возможность подключения прибора к ноутбуку с помощью стандартного интерфейса. Возможность подзарядки прибора от бортовой сети автомобиля. Малый вес, эргономичная конструкция. |
| Видеофиксатор «БИНАР» – ручной измеритель скорости с видеофиксацией, предназначенный для контроля скорости движения транспортных средств и видеофиксации нарушений ПДД. Основные функции и преимущества Общие характеристики комплекса Рабочая частота 24.15 ± 0,1 ГГц (К-диапазон) Диапазон измерения 30 - 240 км/час Предельная дальность измерения скорости не менее 400 м Погрешность измерения скорости, не более стационарно ± 1,0 км/час в движении ± 2,0 км/час Выделение скорости самой быстрой цели из группы при превышении ее скорости над остальными на 4 км/час при соотношении площадей не менее 1:100 Дискретность установки порогового значения скорости шаг 1 км/ч Дальность визуального распознавания номерного знака (в зависимости от модификации) 120 - 200 м Соотношение фокусных расстояний объективов телекамер (в зависимости от модификации) 5 -10 Количество кадров, сохраняемых в архиве (для SD-карты 4 Гб) до 10000 кадров Время работы от аккумулятора до 6 часов Напряжение питания бортовой сети автомобиля 11 - 16 В Масса прибора с рукояткой 1,3 кг Габаритные размеры срук ояткой, не более 170 х 135 х 210 мм |

- Сертификат RU.C.28.002.A №35647 Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об утверждении типа средств измерений на измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный с видеофиксацией "БИНАР". Действителен до 01 августа 2014 года.

- Срок гарантии на комплекс - 18 месяцев.