Стационарный фоторадарный комплекс "КРИС"С

Фоторадарный комплекс стационарного размещения «КРИС»C предназначен для контроля скоростного режима с автоматической фотофиксацией нарушений ПДД и передачи данных на центральный сервер. Комплекс позволяет формировать базу данных нарушителей, автоматически распознавать государственные регистрационные знаки ТС и проверять их по различным федеральным и региональным базам.

Общая схема функционирования

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основной целью применения автоматических стационарных фоторадарных комплексов является повышение безопасности дорожного движения. Они позволяют решить целый комплекс задач:

- обеспечение круглосуточного контроля транспортных потоков;

- сокращение числа ДТП, связанных с превышением скоростного режима;

- повышение раскрываемости преступлений, связанных с поиском автотранспорта;

- исключение субъективизма при оценке нарушений путем сокращения контактов «инспектор ДПС – нарушитель»;

- автоматизация всех операций от фиксации нарушения до распечатки постановления об административном правонарушении;

- пополнение региональных бюджетов за счет повышения процента собираемости штрафов.

Комплекс может применяться для автоматической фотофиксации и централизованной обработки следующих правонарушений (при наличии центрального поста «КРИСТАЛЛ»С):

- Превышение установленной скорости движения (статья КоАП 12.9);

- Выезд в нарушение ПДД на сторону дороги, предназначенную для встречного движения (статья КоАП 12.15);

- Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги (статья КоАП 12.15).

- В процессе обработки нарушений инспектор ДПС может по зафиксированному кадру дополнительно выявить и другие правонарушения:

- Нарушение правил применения ремней безопасности (статья КоАП 12.6);

- Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, например, отсутствие включенного ближнего света (статья КоАП 12.20).

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Измерение скорости и автоматическое фотографирование автомобилей в зоне контроля, внесение в кадр значения зафиксированной скорости движения, даты, времени и места фиксирования, направления движения ТС и другой дополнительной информации.

Автоматическое распознавание государственных регистрационных знаков (ГРЗ) программно-аппаратными средствами фоторадарного датчика.

Автоматическое фиксирование факта выезда ТС на полосу встречного движения.

Автоматическое сохранение данных о зафиксированных нарушениях на энергонезависимом флеш-накопителе датчика. Данные о нарушении включают в себя цифровую фотографию ТС нарушителя, зафиксированную скорость ТС, распознанный номер ГРЗ, направление движения, дату и время нарушения, значение максимально допустимой скорости на данном участке дороги, место нарушения, серийный номер датчика.

Передача данных о зафиксированных нарушениях по цифровым каналам связи на сервер центрального поста «КРИСТАЛЛ»С, выполняющий следующие основные операции:

- Формирование и хранение централизованной базы данных идентифицированных ТС и нарушителей со всех рубежей контроля;

- Автоматическая проверка распознанного ГРЗ по различным федеральным и региональным базам;

- Сбор и обработка статистических данных о нарушениях;

- Автоматизированная подготовка постановлений по делу об административном нарушении для отправки их нарушителю (после проверки инспектором ДПС).

Возможность работы в ночное время суток благодаря встроенной инфракрасной подсветке.

Защита данных о нарушениях от несанкционированных изменений.

При потере связи между датчиками и центральным сервером данные на датчиках накапливаются, а при восстановлении связи – передаются на сервер за весь пропущенный период.

Возможность переноса данных о зафиксированных нарушениях с рубежа контроля на ноутбук по беспроводному каналу связи в случае технических неполадок или отсутствия постоянного канала связи с центральным сервером (при наличие модуля беспроводной связи на рубеже).

Дистанционная настройка и управление датчиками комплекса с центрального поста.

Очистка стекол телекамер фоторадарных датчиков с дистанционным централизованным управлением (при наличии оборудования стеклоочистки).

Удаленная техническая поддержка производителем с помощью резервного диагностического канала связи.

Возможность проведения поверки фоторадарных датчиков непосредственно на рубеже без их демонтажа (при наличии имитатора скорости «ИС-24»Д).

Гибкая модульная структура, масштабируемость и возможность поэтапного наращивания комплекса.

Возможность интегрирования в качестве составной части в федеральную или региональную информационную систему ГИБДД.

СТРУКТУРА И СОСТАВ КОМПЛЕКСА

Фоторадарный комплекс "КРИС"С - программно-аппаратный комплекс, состоящий из одного или нескольких рубежей контроля, центрального поста, а также различного дополнительного оборудования и ПО.

- блок электропитания

- фоторадарные датчики

- концентратор

- сервер баз данных

- ПК оператора и принтер

I. РУБЕЖ КОНТРОЛЯ

Рубеж контроля -  стационарное оборудование, состоящее из одного или нескольких фоторадарных датчиков (по числу полос движения) и предназначенное для фиксации нарушений ПДД на конкретном участке дороги.

ФОТОРАДАРНЫЙ ДАТЧИК

Конструктивно в состав фоторадарного датчика входит: радар с узкой диаграммой направленности, телекамера, специализированный промышленный компьютер, инфракрасный прожектор, блок приема-передачи данных, система климат-контроля, блок питания.

Датчик имеет моноблочную герметичную конструкцию. Управление параметрами датчика осуществляется через Web-интерфейс.

Датчики размещаются над серединой каждой полосы движения на высоте около 6 метров. Для установки датчиков могут быть использованы стандартные фермы (арки) или консоли на опорах. Датчики могут быть направлены как на встречный транспорт, так и в попутном направлении движения транспорта. Дополнительно датчики могут быть оснащены блоком стеклоочистки, управляемым с центрального поста.

КОНЦЕНТРАТОР

Коммуникационное оборудование, устанавливаемое на рубеже, и обеспечивающее передачу данных от датчиков рубежа на центральный пост. Для обеспечения надежного цифрового канала рекомендуется организация постоянного проводного соединения по волоконно-оптической линии, либо другим высокоскоростным линиям связи.

Концентратор оборудован диагностическим каналом связи, который позволяет выполнять удаленную диагностику, обновление ПО и настройку датчиков без демонтажа оборудования.

БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Питание от внешней сети 220В подводится к блоку электропитания рубежа и далее распределяется ко всем блокам и датчикам с помощью входящих в комплект специализированных герметичных кабелей.

Типовая комплектация рубежа контроля зависит от количества полос движения:

| ОБОРУДОВАНИЕ | Количество, в зависимости от числа полос движения |
| --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 8 |
| Фоторадарный датчик | 2 шт | 3 шт. | 4 шт. | 8 шт. |
| Концентратор | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. |
| Блок электропитания | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. |
| Комплект соединительных кабелей и арматура крепления | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т | 1 к-т |

Все оборудование рубежа имеет конструктивное исполнение, предназначенное для наружного применения на открытом воздухе.

II. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОСТ

Центральный пост «КРИСТАЛЛ» С - серверное оборудование и рабочие места операторов со специализированным программным обеспечением для централизованной обработки информации о нарушениях и подготовки документов.

В состав Центрального поста входит следующее оборудование:

Сервер баз данных -  сервер стоечного типа для сбора, хранения и обработки данных со всех рубежей контроля. Сервер позволяет формировать большие по объему базы данных нарушителей, а также получать доступ к этим базам.

Рабочее место оператора - персональный компьютер, предназначенный для обработки данных о нарушениях ПДД и подготовки документов об административном правонарушении, а также для администрирования и настройки комплекса, дистанционного управления всеми датчиками, входящими в состав комплекса. Работает под управлением операционной системы Windows.

Программное обеспечение (ПО) - системное и специализированное ПО, предустановленное на сервере и ПК операторов.

III. КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Связь между фоторадарными датчиками, концентратором и модулем беспроводной связи (МБС) осуществляется с использованием специализированных кабелей Ethernet в металлорукаве, которые входят в комплект поставки комплекса.

Для передачи данных на центральный пост необходимо обеспечить широкополосный канал связи между концентратором рубежа и сервером центрального поста. Рекомендуемая пропускная способность каналов связи от каждого рубежа до центрального поста определяется из расчета не менее 2 Мбит/с на один фоторадарный датчик.

Имеется несколько вариантов организации линии связи:

А) Постоянное проводное соединение по протоколу Ethernet (волоконно-оптическая линия связи, витая пара UTP). Наиболее предпочтителен вариант ВОЛС, так как позволяет передавать данные на большие расстояния в режиме реального времени.

Б) Беспроводной канал связи (стандарт 802.11). На каждом рубеже и на центральном посту необходимо установить модули беспроводной связи (МБС). Дальность связи по беспроводному каналу ограничена расстоянием до 1,5 километров, при этом должна быть обеспечена прямая видимость между МБС. Скорость передачи данных составляет два-три кадра в секунду.

В) Беспроводной канал связи операторов мобильной связи (WiMAX, 3G).

При отсутствии постоянного канала связи с центральным сервером, а также в случае технических неполадок, возможен перенос данных о зафиксированных нарушениях с датчиков на сервер с помощью промежуточного носителя. Пользователь, оснащенный ноутбуком с Wi-Fi, имеет возможность подключиться к концентратору рубежа по беспроводному каналу связи и импортировать данные за выбранный период времени на свой ноутбук.

Одно из преимуществ комплекса -  возможность наращивания системы, а также слияние нескольких подобных комплексов в единую систему регионального или федерального уровня. В состав комплекса может входить любое количество рубежей.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| ФОТОРАДАРНЫЙ ДАТЧИК |
| Рабочая частота радара | 24,15±0,1 ГГц |
| Диапазон измеряемых скоростей | 20-250 км/ч |
| Погрешность измерения скорости | ± 1,0 км/час |
| Количество контролируемых полос на один датчик | 1 полоса |
| Вepoятнocть автоматического pacпoзнaвaния при соответствии ГРЗ требованиям ГОСТ Р 50577: - в дневное время - в нoчнoe вpeмя с инфракрасной подсветкой | 94,46% 88,92 % |
| Ширина диаграммы направленности радара | 4 град |
| Минимальная освещенность в зоне контроля (в дневное и нoчнoe вpeмя с инфракрасной подсветкой) | 0 люкс |
| Допустимый угол крена ГРЗ в зоне контроля (т.е. возможность идентификации номера при наклонном закреплении номера) | до ±15˚ |
| Объем энергонезависимой памяти датчика | не менее 20000 кадров |
| Напряжение питания | 160 -270 В |
| Максимальная потребляемая мощность (с нагревателями) | не более 170 Вт |
| Габаритные размеры датчика с опорами | 400х305x270 мм |
| Вес датчика | не более 9 кг |
| КОНЦЕНТРАТОР |
| Количество подключаемых датчиков | не более 4 |
| Потребляемая мощность | не более 60 Вт |
| Вес | не более 4 кг |
| Габаритные размеры | 350 х 130 х 230 мм |
| БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ |
| Количество питаемых модулей | не более 8 |
| Вес | не более 2,5 кг |
| Габаритные размеры | 350 х 130 х 230 мм |
| БЛОК БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ |
| Рабочая частота | 2,4 ГГц |
| Максимальная дальность передачи данных в зоне прямой видимости | 1500 м |
| Ширина диаграммы направленности (в горизонтальной и вертикальной плоскости) | 22 град |
| Потребляемая мощность | не более 60 Вт |
| Вес | не более 4,5 кг |
| Габаритные размеры | 320 х 320 х 120 мм |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ |
| Рабочие условия применения оборудования, расположенного на открытом воздухе: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха - атмосферное давление | от -40°С до +50°С до 90% при +30°С от 60 до 106,7 кПа |
| Режим функционирования | круглосуточный |
| Средняя наработка на отказ | не менее 20000 часов |
| Средний срок службы до списания | не менее 6 лет |

СЕРТИФИКАЦИЯ И ГАРАНТИИ

Комплекс соответствует требованиям Технического Задания, согласованного с ДОБДД МВД РФ в рамках ФЦП "ПБДД в 2006 7 2012 гг".

Сертификат утверждения типа RU.C.28.002.A №29282, действителен до октября 2012 года.

Безопасность комплекса подтверждена Санитарно-эпидемиологическим заключением №78.01.06.427.П.014601.07.08, выданный федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека.

Специализированный имитатор скорости «ИС-24»Д с автономным питанием позволяет дистанционно проводить периодическую поверку датчиков на расстоянии до 20-30 метров без демонтажа.

Срок гарантии на оборудование комплекса 2 года.