Видеофиксатор нарушений правил парковки «ПАРКОН»

ПАРКОН» - это новая уникальная технология автоматического контроля правил парковки и других нарушений ПДД. В основе этой технологии – видеофиксатор, установленный в патрульном автомобиле и рабочая станция, на которой выполняется обработка видео.

Видеофиксатор «ПАРКОН» предназначен для выявления нарушений правил парковки и других нарушений ПДД с последующей автоматической обработкой данных на центральном посту с помощью фоторадарного сервера «КРИСТАЛЛ».

«Паркон» может применяться для автоматической регистрации следующих нарушений ПДД:

- Нарушение правил остановки или стоянки ТС на полосе для маршрутных транспортных средств (Статья КоАП 12.19 ч.4);

- Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, где стоянка запрещена дорожными знаками или дорожной разметкой (Статья КоАП 12.19 ч.1);

- Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре (Статья КоАП 12.19 ч.3).

- Имеется возможность расширения функциональности видеофиксатора для фиксации иных нарушений. По требованию заказчика возможна модернизация для розыска похищенных ТС.

СОСТАВ И КОНСТРУКЦИЯ

Видеофиксатор «ПАРКОН» представляет собой моноблочный прибор со съемной рукояткой. Прибор оборудован двумя телекамерами – широкоугольной, для записи дорожных знаков и дорожной обстановки, и длиннофокусной для распознавания номеров. Прибор также имеет встроенный светодиодный прожектор с регулировкой уровня яркости для возможности работы в темное время суток. На лицевой панели расположен широкоформатный сенсорный ЖК-дисплей, кнопки управления и слот для SD-карты, на которую производится запись видео.

Видеофиксатор «ПАРКОН» устанавливается на передней панели патрульного автомобиля с помощью специального кронштейна и подключается к бортовой сети автомобиля. Прибор имеет также автономное питание для работы «с руки», вне патрульного автомобиля.

I. Видеофиксатор  нарушений правил парковки транспортных средств «ПАРКОН»

| N | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видеофиксатор | 1 |
| 2 | Карта памяти 32 ГБ SDHC | 1 |
| 3 | Стилус | 1 |
| 4 | Кабель питания для подключения к бортовой сети | 1 |
| 5 | Адаптер сетевой (для сети 220 В) | 1 |
| 6 | Пульт дистанционного управления (ПДУ) с элементами питания АА | 1 |
| 7 | Кронштейн крепления в салоне автомобиля | 1 |
| 8 | Подставка БН | 1 |
| 9 | Кейс для хранения и транспортировки | 1 |
| 10 | Компакт-диск «Паркон» | 1 |
| 11 | Комплект эксплуатационной документации | 1 |
| 12 | Формуляр | 1 |
| Дополнительные принадлежности: |
| 13 | Модуль навигации | 1 |
| 14 | Зарядное устройство для модуля навигации | 1 |
| 15 | Лента для крепления модуля навигации в салоне автомобиля | 1 |
| 16 | Рукоятка | 1 |
| 17 | Защитный кожух с плечевым ремнем | 1 |

II. Комплект обработки данных "ПАРКОН"

| N | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Рабочая станция*: |
| 1 | Системный блок | 1 |
| 2 | Клавиатура | 1 |
| 3 | Мышь | 1 |
| 4 | ЖК-монитор | 1 |
| 5 | Предустановленное ПО «Parkon PC Suite» | 1 |
| 6 | Предустановленная операционная система Windows | 1 |
| Программное обеспечение: |
| 7 | Компакт-диск с дистрибутивом ПО «Parkon PC Suite» | 1 |
| 8 | Устройство контроля целостности ПО (Электронный ключ) | 1 |
| 9 | Комплект эксплуатационной документации | 1 |
| 10 | Формуляр | 1 |
| Дополнительные принадлежности: |
| 11 | Компакт-диск с дистрибутивом ПО «Стартовое» ** | 1 |
| 12 | Электронный ключ для ПО «Стартовое» | 1 |

Примечание:

* Одна рабочая станция за 8-часовой рабочий день может обработать не менее 7 SD-карт (70 часов видеоматериала).

** ПО "Стартовое" поставляется при отсутствии у Заказчика центрального поста "КРИСТАЛЛ".

1. Подготовка

В процессе подготовки видеофиксатора к работе создается список участков дорог с запрещенной остановкой и стоянкой для последующей автоматизированной обработки зафиксированных нарушений правил парковки.

Данный процесс выполняется один раз для каждого конкретного региона (города) и может корректироваться в случае изменения расположения дорожных знаков или дорожной разметки.

2. Фиксация и обработка нарушений

В процессе патрулирования дважды производится видеозапись участков дороги, на которых запрещена стоянка. Непрерывная привязка видеоматериала к географическим координатам осуществляется с помощью модуля спутниковой навигации (GPS/GLONASS), подключаемого к видеофиксатору «ПАРКОН» посредством интерфейса Bluetooth.

После патрулирования SD-карта с отснятым видеоматериалом сдается на центральный пост. Видеоматериалы обрабатываются на рабочей станции с целью выявления нарушителей. Видеозапись на SD-карту производится в специальном формате, защищенном от несанкционированного вмешательства.

На рабочей станции автоматически распознаются номерные знаки, и если автомобиль был припаркован более 5 минут, то данные о нем поступают в базу нарушителей. Рабочая станция также имеет режим, позволяющий выявлять нарушения по критерию "остановка в неположенном месте без учета длительности нарушения". Одна рабочая станция обрабатывает видеоматериалы, полученные с нескольких видеофиксаторов.

Сформированная база нарушителей передается на центральный пост «КРИСТАЛЛ» , который обеспечивает автоматизированную подготовку и печать постановлений по делу об административном правонарушении.  При отсутствии центрального поста "КРИСТАЛЛ" заказчику поставляется ПО "Стартовое", которое обеспечивает подготовку и печать постановлений с ручным вводом данных о владельце ТС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Дальность распознавания ГРЗ, не менее: - в светлое время суток - в темное время суток (с прожектором) | 20 метров 20 метров |
| --- | --- |
| Скорость записи кадров | 4, 8, 12, 16 кадров/сек |
| Общая продолжительность записи (при скорости 12 кадров/сек) на SD-карте (32 Гб) | не менее 10 часов |
| Длительность копирования и обработки 10 часовой видеозаписи (12 кадров/сек) на рабочей станции | не более 1,5 часов |
| Объем видеоматериалов, обрабатываемых одной рабочей станцией за 8-часовой рабочий день. | не менее 70 часов (7 SD-карт) |
| Погрешность хода энергонезависимых часов | не более 2 сек. в сутки |
| Время установления рабочего режима | не более 60 сек. |
| Время работы от аккумуляторов | не менее 3 часов |
| Напряжение питания | 11…16 В |
| Максимальная потребляемая мощность от внешнего источника питания | не более 20 ВА |
| Среднее время наработки на отказ | не менее 10000 часов |
| Средний срок службы (до списания) после ввода в эксплуатацию | не менее 5 лет |
| Рабочие климатические условия: - температура окружающего воздуха - относительная влажность - атмосферное давление | от 0 до +50°С до 90 % при 25°С 84,0 …106,7 кПа |
| Масса прибора, не более: - без рукоятки - с рукояткой | 0,95 кг 1,20 кг |
| Габаритные размеры прибора, не более: - без рукоятки - с рукояткой | 170×135×120 мм 170×135×215 мм |
| Масса модуля навигации, не более | 100 г |
| Габаритные размеры модуля навигации, не более | 73×41×24 мм |

СЕРТИФИКАТЫ

Cертификат соответствия № МВД RU.0001.H00612 Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. Действителен до 20.07.2012 года.

Cертификат соответствия № РОСС RU.0001.11ME83. Действителен до 18 ноября 2013 года.

Гарантия и обслуживание

Срок гарантии - 18 месяцев.

В России и странах СНГ работает более 80 сервисных центров, которые обеспечивают техническую поддержку, поверку и ремонт продукции СИМИКОН.