ПЕЧЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ТОРТОВ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЛАТФОРМОЙ

Главная особенность равномерное распределение тепла с помощью регулировки потока горячего воздуха и высокая производительность.

Эти преимущества реализованы благодаря тщательно спроектированным теплообменникам. Благодаря этому обеспечивается изготовление продукта с нужными свойствами при значительно меньших затратах энергии в сравнении с аналогичной продукцией. Камера сгорания является теплостойкой и изготовлена из высококачественной нержавеющей стали.

Камера сгорания выполнена из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к воздействию высокой  температуры. Благодаря двунаправленной трубчато-пластинчатой системе обеспечивается эффективная подача пара на все уровни.

Благодаря колпаку и аспиратору, расположенному над печью, пар не распространяется в производственном помещении.

Шасси, выпечная камера и дверца выпечной камеры выполнены из нержавеющей стали. Данная печь очень удобна в использовании и обслуживании в сравнении с аналогичной продукцией.

Лёгкая установка, использование и обслуживание. Оборудование работает при помощи природного газа, сниженного нефтяного газа, электроэнергии и дизельного топлива.

Технические свойства

| Модель | FD-50 | FD-100 |
| --- | --- | --- |
| Объём (кол.хлеба/за 8 часов) | 1728 | 3000 |
| Площадь выпечки (m2) | 4.35 | 8.1 |
| Количество противней (N) | 10-12 | 13-15 |
| Размер противней (mm) | 530x650/490x740 | 590x800/600x900 |
| Ширина (мм) Длина (мм) Высота (мм) | 1500 2110 2100 | 1660 2210 2360 |
| Электрическая мощность (кВт) | 3.5 | 3.5 |
| Электроэнергии (электрических печей для)(кВт) | 43 | 63 |
| Мощность подачи тепла | 25.000 | 45.000 |
| Температура подачи жара (°C) | 280-300 | 280-300 |
| Вес оборудования (kg) | 1150 | 1700 |
| Источники энергии | Газ, электричество, дизельное топливо |

| МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | Стоимость, Евро |
| --- | --- | --- |
| FD-50 | Ротационная печь для поддонов 53х65 см или 49х74 см. Макс. полезная площадь, м2: 4,35. 25000 ккал. 3,5 кВт. Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): 1550х2110х2100. Вес: 1150 кг. ГОРЕЛКА ВКЛЮЧЕНА В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. | ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА | 15270 |
|  |  | ДИЗЕЛЬНАЯ ГОРЕЛКА | 14910 |
| FD-100 | Ротационная печь для поддонов 59х80 см или 60х90 см. Макс. полезная площадь, м2: 8,1. 45000 ккал. 5 кВт. Габаритные размеры, мм (ДхШхВ):1660х2210х2360. Вес: 1700 кг. ГОРЕЛКА ВКЛЮЧЕНА В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. | ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА | 17325 |
|  |  | ДИЗЕЛЬНАЯ ГОРЕЛКА | 16970 |
| FD-150 | Ротационная печь для поддонов 59х80 см или 60х90 см. Макс. полезная площадь, м2: 9,72. 60000 ккал. 5 кВт. Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): 1660х2310х2650. Вес: 2250 кг. ГОРЕЛКА ВКЛЮЧЕНА В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. | ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА | 18020 |
|  |  | ДИЗЕЛЬНАЯ ГОРЕЛКА | 17800 |
| FD-200 | Ротационная печь для поддонов 75х104 см или 80х100 см. Макс. полезная площадь, м2: 14,4. 65 кВт. Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): 1650х2750х2650. Вес: 1700 кг. Электроэнергия. | ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА | 23 500 |
|  |  | ДИЗЕЛЬНАЯ ГОРЕЛКА | 23 000 |
| МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | Стоимость, евро |
| FD-50E | Ротационная печь для поддонов 53х65 см или 49х74 см. Макс. полезная площадь, м2: 4,35. 32 кВт. Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): 1350х1990х2100. Вес: 1100 кг. Электроэнергия. | 14 300 |
| FD-100E | Ротационная печь для поддонов 59х80 см или 60х90 см. Макс. полезная площадь, м2: 8,1. 40 кВт. Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): 1500х2100х2360. Вес: 1350 кг. Электроэнергия. | 16 400 |
| FD-150E | Ротационная печь для поддонов 59х80 см или 60х90 см. Макс. полезная площадь, м2: 9,72. 55 кВт. Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): 1500х2100х2650. Вес 1500 кг. Электроэнергия. | 17 150 |
| FD-200E | Ротационная печь для поддонов 75х104 см или 80х100 см. Макс. полезная площадь, м2: 14,4. 65 кВт. Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): 1650х2750х2650. Вес: 1700 кг. Электроэнергия. | 21 900 |

* При выборе комплектации, необходимо указать тип горелки – правосторонняя или левосторонняя горелка.

* Поверхность выпекания регулируется с помощью тележки (см. соответствующий раздел каталога).

* За дополнительной информацией следует обратиться к производителю.