Прецизионные весы МЕТТЛЕР ТОЛЕДО − это широкий ряд моделей, подходящих для решения любых задач: от простого взвешивания до определения массы дорогостоящих материалов, сложного формулирования, счета штук мелких деталей, определение веса образца в тяжелом контейнере, протоколирования по GMP и многих других.

Лабораторные прецизионные весы базового уровня — надежные лаборатоные весы для стандартных операций взвешивания, с автоматической калибровкой FACT или калибровкой внешней гирей. Весы обладают превосходными и стабильными метрологическими характеристиками, подтвержденными российскими и международными испытаниями.

Кликните на название линейки весов для получения более подробной информации.

### Прецизионные весы NewClassic MS

### Лучшие весы для рутинных операций взвешивания в лаборатории, цехе или на сладе.

### Прецизионные весы NewClassic ML

### Компактные и портативные весы с внутренней калибровокй, доступные для любого бюджета.

### Прецизионные весы PL

### Весы для простейших операций взвешивания - точность и портативность - все, что необходимо для получения результата в любых условиях.

Лабораторные прецизионные весы базового уровня — надежные лаборатоные весы для стандартных операций взвешивания, с автоматической калибровкой FACT или калибровкой внешней гирей. Весы обладают превосходными и стабильными метрологическими характеристиками, подтвержденными российскими и международными испытаниями.

Прецизионные весы MS сочетают в себе удобство и надежность, позволяя быстро решать повседневные задачи даже в неблагоприятных условиях. Конструкция весов надежно защищена от ударов и перегрузок, а также от воздействия влаги и пыли (класс пылевлагозащиты IP54 или IP65).

| Модель | НПВ | Дискретность | СКО | Среднее время стабилизации | Чашка весов (шхд) | Габаритные размеры (ШхДхВ) | Класс точности по ГОСТ 24104-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MS303S, MS303SE | 320 г | 1 мг | 1 мг | 1,5 с | 127х127 мм | 204х347х280 мм | высокий |
| MS403S | 420 г | 1 мг | 1 мг | 1,5 с | 127х127 мм | 204х347х281 мм | высокий |
| MS603S | 620 г | 1 мг | 1 мг | 2 с | 127х127 мм | 204х347х282 мм | специальный |
| MS1003S | 1020 г | 1 мг | 1 мг | 2 с | 127х127 мм | 204х347х283 мм | специальный |
| MS1602S, MS1602SE | 1620 г | 0,01 г | 0,01 г | 1,5 с | 170х200 мм | 194х347х96 мм | высокий |
| MS3002S, MS3002SE | 3200 г | 0,01 г | 0,01 г | 1,5 с | 170х200 мм | 194х347х97 мм | высокий |
| MS4002S | 4200 г | 0,01 г | 0,01 г | 1,5 с | 170х200 мм | 194х347х98 мм | высокий |

Значение дополнительных букв в конце наименования: E – весы с внешней калибровкой, IP – класс промышленной защиты IP65

| Модель | НПВ | Дискретность | СКО | Среднее время стабилизации | Чашка весов (шхд) | Габаритные размеры (ШхДхВ) | Класс точности по ГОСТ 24104-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MS6002SDR | 1220 /6200 г | 0,01/0,1 г | 0,01/0,1 г | 1,5 с | 170х200 мм | 194х347х101 мм | высокий |
| MS6001S | 6200 г | 0,1 г | 0,1 г | 1 с | 190х226 мм | 194х347х102 мм | высокий |
| MS8001S, MS8001SE | 8200 г | 0,1 г | 0,1 г | 1 с | 190х226 мм | 194х347х103 мм | высокий |
| MS12001L | 12200 г | 0,1 г | 0,1 г | 2 с | 351х245 мм | 363х346х118 мм | высокий |
| MS16001L, MS16001LE | 16200 г | 0,1 г | 0,1 г | 2 с | 351х245 мм | 363х346х119 мм | высокий |

| Модель | НПВ | Дискретность | СКО | Среднее время стабилизации | Чашка весов (шхд) | Габаритные размеры (ШхДхВ) | Класс точности по ГОСТ 24104-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MS32001L, MS32001LE | 32200 г | 0,1 г | 0,1 г | 2 с | 351х245 мм | 363х346х120 мм | высокий |
| MS32000L, MS32000LE | 32000 г | 1 г | 0,5 г | 1,5 с | 351х245 мм | 363х346х121 мм | высокий |
| MS15КLE | 15 кг | 2 г | 1,5 г | 1 с | 351х245 мм | 363х346х122 мм |  |
| MS30KLE | 30 кг | 2 г | 2 г | 1 с | 351х245 мм | 363х346х123 мм |  |
| MS15KLIPE | 15 кг | 2 г | 1,5 г | 1 с | 351х245 мм | 363х346х124 мм |  |
| MS24KLIPE | 24 кг | 2 г | 2 г | 1 с | 351х245 мм | 363х346х125 мм |  |

- FACT Автоматическая калибровка и линеаризация двумя встроенными грузами

- Самодиагностика По нажатию клавиши весы проводят самодиагностику основных механизмов: дисплея, клавиатуры, приводы встроенной калибровочной гири

- Управление дверцами обеими руками (для полумикровесов). Можно открыть правую дверцу защитного кожуха левой рукой и наоборот

- Индикатор DeltaTrac графически отображает долю оставшегося НПВ либо соотношение между заданным весом и допусками

- Программируемые функциональные клавиши Smart Key обеспечивают легкий доступ к используемым функциям: нажав на кла-

- вишу, вы сразу можете работать в выбранном режиме («Счет штук», «Статистика», «Динамическое взвешивание» и прочее)

- Разборный кожух QuickLock. Ветрозащитный кожух легко разбирается — все дверки и панели можно быстро снять, вымыть и поставить на место

- Встроенные интерфейсы USB/RS232. обеспечивают связь с внешними устройствами: принтером, ПК, сканером штрих-кода

- Защита от несанкционированного использования. Меню весов можно заблокировать для защиты от несанкционированного

- изменения настроек

- Защитный чехол. Защитный чехол покрывает весь корпус, защищающий весы от грязи и

- Сделано в Швейцарии Царапин