Ротационная печь  FD-200E

Главная особенность равномерное распределение тепла с помощью регулировки потока горячего воздуха и высокая производительность.

Эти преимущества реализованы благодаря тщательно спроектированным теплообменникам. Благодаря этому обеспечивается изготовление продукта с нужными свойствами при значительно меньших затратах энергии в сравнении с аналогичной продукцией. Камера сгорания является теплостойкой и изготовлена из высококачественной нержавеющей стали.

Камера сгорания выполнена из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к воздействию высокой  температуры. Благодаря двунаправленной трубчато-пластинчатой системе обеспечивается эффективная подача пара на все уровни.

Благодаря колпаку и аспиратору, расположенному над печью, пар не распространяется в производственном помещении.

Шасси, выпечная камера и дверца выпечной камеры выполнены из нержавеющей стали. Данная печь очень удобна в использовании и обслуживании в сравнении с аналогичной продукцией.

Лёгкая установка, использование и обслуживание. Оборудование работает при помощи природного газа, сниженного нефтяного газа, электроэнергии и дизельного топлива.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Ротационные печи FD–200 работают по принципу нагревательных элементов и потока горячего воздуха, который продувается через нагревательные элементы с помощью циркуляционного вентилятора, на парогенератор и хлебобулочное изделие. Полученный таким образом пар вместе с горячим воздухом достигают выпекания находящегося на поддонах продукта, как предполагалось.

Нужное количество пара выделяется от парогенераторов, расположенных по обеим внутренним сторонам ротационных печей. В результате равномерного распределения тепла все изделия будут пропекаться одинаково. Движение поворотного стола обеспечивается системой редукторной передачи, которая расположена в верхней части печи.

МОДЕЛЬ FD200 Е

| Производительность (штук/ 8 часов) | 3 000 (210 шт/час) |
| --- | --- |
| Площадь для выпекания (м2) | 11,2 – 14,4 |
| Количество лотков (шт.) | 16 - 18 |
| Размер лотка (мм) | 800 x 1000 |
| Расстояние между лотками (мм) | 114 – 90 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): | 1850х2750х2650 |
| Электрическая мощность (кВт) | 65 |
| Температура подачи жара (°C) | 280-300 |
| Вес (кг) | 1700 |

Стоимость – 21 900 евро

ТЕЛЕЖКИ СО СТЕЛЛАЖАМИ

Тележки для ротационных печей. Конструкция выполнена из прямоугольных труб, материал – нержавеющая сталь 304. Усиленная устойчивая конструкция. Направляющие для поддонов – 30 мм. Высота колес – 100 мм, колеса устойчивы к температурному воздействию.

| МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| FD-200TA-16.81 | Тележка для печи FD-200.N. 16 этажей для поддонов 80х100 см. Полезная площадь, м2: 12,80. |
| FD-200TA-17.81 | Тележка для печи FD-200.N. 17 этажей для поддонов 80х100 см. Полезная площадь, м2: 13,60. |
| FD-200TA-18.81 | Тележка для печи FD-200.N. 18 этажей для поддонов 80х100 см. Полезная площадь, м2: 14,40. |

Стоимость – 760 евро