светосигнальная громкоговорящая установка

«ПРЕМЬЕР/ПАТРИОТ-3С»

со сверхярким проблеском

СГУ эффективно решает задачи обозначения на дороге автомобилей как оперативных служб, так и представительского сопровождения. Сверхяркий светодиодный проблеск и наличие режимов работы светодиодов «только вперед», «только» назад», «вперед и назад» обеспечивают оптимальную работу светосигнальной установки (СГУ) в различных условиях.

## Назначение:

Оснащение автомобилей сопровождения ГИБДД, УВО, МЧС.

## Конкурентные преимущества:

- Дополнительный сверхяркий направленный секторный светодиодный проблеск с площадью вспышки, в 2 раза превышающей площадь проблеска от галогенной лампы.

- Несколько режимов работы светодиодов: «только вперед», «только назад», «вперед и назад».

- Длительный срок работы светодиодов.

- Кожух из полированной нержавеющей стали.

- В комплект СГУ входит силовой блок «СМЕРЧ», устанавливаемый в любом удобном месте автомобиля.

- Плафоны СГУ выполнены из ударостойкого поликарбоната с добавлением ультрафиолетового стабилизатора: не бьются и не выгорают в УФ-лучах.

- Непрогибающаяся рама из алюминиевого профиля.

- Повышенная надежность СГУ, увеличенное время безотказной работы рупорных громкоговорителей.

## Технические характеристики:

| Технические характеристики СГУ | Премьер 3С-120 | Премьер 3С-200 | Патриот 3С-120 | Патриот 3С-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Паспортная мощность, Вт | 120 | 200 | 120 | 200 |
| Источник света | Проблеск АКГ-12-55 и светодиодные матрицы | Проблеск АКГ-12-55 и светодиодные матрицы | Проблеск АКГ-12-55 и светодиодные матрицы | Проблеск АКГ-12-55 и светодиодные матрицы |
| Габариты, мм | 1160х275х145 | 1160х275х145 | 1040х275х145 | 1040х275х145 |
| Типы звуковых сигналов | «MANUAL», «AIR-HORN», «WAIL», «HI-LO», «YELP» |

## Механизм:

проблесковый механизм
и светодиодная матрица

## Комплектация: