# СВЕТОДИОДНАЯ СЕРИЯ СГУ «САПФИР-ТОПАЗ»

серия светосигнальных громкоговорящих установок

«САПФИР / ТОПАЗ»

со сверхяркими светодиодными оптическими системами

СГУ эффективно решает задачи обозначения на дороге автомобилей как оперативных служб, так и представительского сопровождения. Сверхяркий светодиодный проблеск и наличие режимов работы светодиодов «только вперед», «только» назад», «вперед и назад» обеспечивают оптимальную работу светосигнальной установки (СГУ) в различных условиях.

## Назначение:

Оснащение автомобилей сопровождения ГИБДД, УВО, МЧС.

## Конкурентные преимущества:

- Дополнительный сверхяркий направленный секторный светодиодный проблеск с площадью вспышки, в 2 раза превышающей площадь проблеска от галогенной лампы.

- Несколько режимов работы светодиодов: «только вперед», «только назад», «вперед и назад».

- Длительный срок работы светодиодов.

- Кожух из полированной нержавеющей стали.

- В комплект СГУ входит силовой блок «СМЕРЧ», устанавливаемый в любом удобном месте автомобиля.

- Использование специального гармонического сигнала позволяет динамической головке звучать громче, потреблять больше энергии, работать дольше.

- Плафоны СГУ выполнены из ударостойкого поликарбоната с добавлением ультрафиолетового стабилизатора: не бьются и не выгорают в УФ-лучах.

- Непрогибающаяся рама из алюминиевого профиля.

- Повышенная надежность СГУ, увеличенное время безотказной работы рупорных громкоговорителей.

## Технические характеристики:

| Модельный ряд | Габариты, мм | Максимальная импульсная мощность, Вт | Рупор | Звуковое давление, дБ не менее | Напряжение питания, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГУ Сапфир 1 | 786x300x150 | 120 или 200 | силуминовый | 119,5 / 122,5 | 12 / 24 |
| СГУ Сапфир 2 | 1012x300x150 | 120 или 200 | силуминовый | 119,5 / 122,5 | 12 / 24 |
| СГУ Сапфир 3 | 1238x300x150 | 120 или 200 | силуминовый | 119,5 / 122,5 | 12 / 24 |
| СГУ Топаз 1 | 666x300x150 | 120 или 200 | пластиковый | 117 / 120 | 12 / 24 |
| СГУ Топаз 2 | 892x300x150 | 120 или 200 | пластиковый | 117 / 120 | 12 / 24 |
| СГУ Топаз 2 | 1058x300x150 | 400 | пластиковый | 123,5 | 12 / 24 |
| СГУ Топаз 3 | 1118x300x150 | 120 или 200 | пластиковый | 117 / 120 | 12 / 24 |

Каждая установка снабжена встроенным силовым блоком со звуковым трактом импульсной мощностью 120, 200, 400 Вт

светосигнальная громкоговорящая установка

СГУ «САПФИР 2Д 12-120-4»

со сверхяркими светодиодными оптическими системами

## Технические характеристики СГУ:

### Комплектность светосигнальной громкоговорящей установки (СГУ):

- Светоакустический блок со встроенным силовым блоком- 1 шт.

- Микрофон-манипулятор - 1 шт.

- Комплект креплений на автомобиль (по согласованию с заказчиком, в зависимости от модели автомобиля) - 1 комплект.

- Кабель питания - 1 шт.

- Кабель управления - 1 шт.

СГУ соответствует требованиям ГОСТ - Р50574-2002, Правилам ЕЭК ООН №65.
Сертификаты соответствия передаются заказчику с товаром.

### Светосигнальная громкоговорящая установка обеспечивает:

- подачу специальных световых сигналов в режиме светодиодный «Проблеск» частотой 2-4  Гц;

- трансляцию речевой информации при работе с микрофоном;

- подачу специальных звуковых сигналов:

  - первый сигнал - протяжный тональный сигнал типа WALL,

  - второй сигнал - тональный 2-х частотный сигнал типа HI-LO,

  - третий сигнал - быстроизменяющий тональный сигнал типа YELP,

  - четвертый сигнал - дополнительный низкочастотный сигнал типа HORN

  - пятый сигнал - режим кратковременная сирена.

Наличие режима «горячая клавиша» (одновременное включение режима «Проблеск и сирены типа YELP; в течении не менее 10 сек. Включение режима осуществляется с микрофона).

Управление всеми режимами СГУ с микрофона-манипулятора, микрофон-манипулятор обеспечивает визуальное обозначение выбранного режима работы СГУ с помощью   восьми   светодиодных   индикаторов, микрофон-манипулятор обеспечивает оперативное регулирование чувствительности речевых сообщений  (регулятор чувствительности находится на микрофоне).

### Светоакустический блок (САБ) со светофильтрами синего цвета.

Источник света: Светодиоды синего цвета, с оптической системой линз. Количество светодиодов:  24 шт.
Светодиодная оптическая система в составе: светодиод (синего свечения) с линзой.

### Характеристики светодиода:

- Диапазон рабочих температур гр. Цельсия -    - 40 ... + 125

- температура кристалла при которой сохраняется работоспособность 100 часов - 175°С

- рабочий ток      100.. 1000 тА

- угол половинной яркости, не менее 170°

- Линза: угол преобразования    ±6° х ±80°

- Сила света в оси горизонта окружности с учетом потерь:

светодиодной оптической системы с кристаллами синего свечения   250-500 cd

- Рупорный громкоговоритель: электродинамический преобразователь с магнитно-реалогической суспензией в звуковом зазоре объемом не менее 1 мл.

- Габариты САБ (без учета зацепов и креплений):

- Длина 1012мм, ширина 300мм, высота 150мм.

- Рупорный громкоговоритель, установленный в САБ, обеспечивает мощность не менее 120 Вт при звуковом давлении не менее 121 дБ.

- Рупорный громкоговоритель снабжен сеткой для защиты от грязи.

- Рама САБ - алюминиевый профиль.

- Плафоны - овальной формы, без требований к геометрии, из небьющегося, невыгорающего (в лучах ультрафиолета) материала.

- Кожух - полированная нержавеющая сталь, из двух частей скрепленные замком на двух винтах.

- Силовой блок, встроенный в САБ

### Режимы работы:

- с воспроизведением звуковых сигналов в движении - не менее 4 часа - «работа», 30 минут - «молчание».

- при подаче световых сигналов - непрерывный.

- при трансляции речевой информации при работе с микрофоном -  непрерывный.

Защита от переполюсовки и перегрузки по току.
Исполнение - водо-пыле-грязезащищенное.
Питание от бортовой сети автомобиля 10,8 - 15 в.
Крепления (кронштейны, зацепы) САБ на автомобиль, по согласованию с заказчиком, могут быть изготовлены из нержавеющей стали.
Кронштейны   крепятся к крыше автомобиля через прокладки из эластичного материала размерами 170х50мм (с обеих сторон крыши).

| Модификация СГУ | Режим Проблеск | Режим Присутствие | Режим Поворотные боковые фонари | Режим Проблеск светодиодный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СГУ Сапфир 1 | + | - | - | - |
| СГУ Топаз 1 | + | - | - | - |
| СГУ Сапфир 2М | + | + | - | - |
| СГУ Топаз 2М | + | + | - | - |
| СГУ Сапфир 3М | + | + | - | - |
| СГУ Топаз 3М | + | + | - | - |
| СГУ Сапфир 2ФП | + | - | + | - |
| СГУ Топаз 2ФП | + | - | + | - |
| СГУ Сапфир 3ФП | + | - | + | - |
| СГУ Топаз 3ФП | + | - | + | - |
| СГУ Сапфир 2Д | - | - | - | + |
| СГУ Топаз 2Д | - | - | - | + |
| СГУ Сапфир 3Д | - | - | - | + |
| СГУ Топаз 3Д | - | - | - | + |