светосигнальная громкоговорящая установка

«ПРЕМЬЕР/ПАТРИОТ-3Ф»

с боковыми поворотными фонарями

СГУ с боковыми поворотными фонарями, управляемыми с микрофона, позволяют эффективно решать задачи патрулирования, обеспечения правопорядка и преследования нарушителей, не выходя из автомобиля

## Назначение:

Оснащение патрульных автомобилей ГИБДД, УВО, ППС

## Конкурентные преимущества:

- Функционал традиционной проблесковой СГУ дополнен управляемыми фонарями бокового освещения.

- Управление СГУ осуществляется полностью с четырехкнопочного микрофона (в том числе управление боковыми фонарями).

- Отражатели из металла с защитным покрытием зеркальной поверхности.

- Кожух из полированной нержавеющей стали.

- В комплект СГУ входит силовой блок «СМЕРЧ», устанавливаемый в любом удобном месте автомобиля.

- Плафоны выполнены из ударостойкого поликарбоната с добавлением ультрафиолетового стабилизатора: не бьются и не выгорают в УФ-лучах.

- Непрогибающаяся рама из алюминиевого профиля.

- Повышенная надежность СГУ, увеличенное время безотказной работы рупорных громкоговорителей.

## Технические характеристики:

| Технические характеристики СГУ | Премьер 3Ф-120 | Премьер 3Ф-200 | Патриот 3Ф-120 | Патриот 3Ф-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| Паспортная мощность, Вт | 120 | 200 | 120 | 200 |
| Источник света | Проблеск АКГ-12-55 И галогеновые лампы | Проблеск АКГ-12-55 И галогеновые лампы | Проблеск АКГ-12-55 И галогеновые лампы | Проблеск АКГ-12-55 И галогеновые лампы |
| Габариты, мм | 1160х275х145 | 1160х275х145 | 1040х275х145 | 1040х275х145 |
| Типы звуковых сигналов | «MANUAL», «AIR-HORN», «WAIL», «HI-LO», «YELP» |

## Механизм:

проблесковый механизм
и фароискатель

## Комплектация: