светосигнальная громкоговорящая установка

«ПРЕМЬЕР/ПАТРИОТ-3М»

с эффектом присутствия

Для решения задач дорожной профилактики используются проблесковые СГУ с режимом «Присутствия», который поможет обозначить место стоянки в течение длительного времени.

## Назначение:

Оснащение автомобилей сопровождения ГИБДД, УВО, МЧС, Скорой помощи.

## Конкурентные преимущества:

- Режим «Присутствие», позволяющий обозначить автомобиль во время стоянки.

- Отражатели из металла с защитным покрытием зеркальной поверхности.

- Кожух из полированной нержавеющей стали.

- В комплект СГУ входит силовой блок «СМЕРЧ», устанавливаемый в любом удобном месте автомобиля.

- Управление СГУ осуществляется полностью с четырехкнопочного микрофона.

- Плафоны СГУ выполнены из ударостойкого поликарбоната с добавлением ультрафиолетового стабилизатора: не бьются и не выгорают в УФ-лучах.

- Непрогибающаяся рама из алюминиевого профиля.

- Повышенная надежность СГУ, увеличенное время безотказной работы рупорных громкоговорителей.

## Технические характеристики:

| Технические характеристики СГУ | Премьер 3М-120 | Премьер 3М-200 | Патриот 3М-120 | Патриот 3М-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| Паспортная мощность, Вт | 120 | 200 | 120 | 200 |
| Источник света | Проблеск АКГ-12-55 И галогеновые лампы | Проблеск АКГ-12-55 И галогеновые лампы | Проблеск АКГ-12-55 И галогеновые лампы | Проблеск АКГ-12-55 И галогеновые лампы |
| Габариты, мм | 1160х275х145 | 1160х275х145 | 1040х275х145 | 1040х275х145 |
| Типы звуковых сигналов | «MANUAL», «AIR-HORN», «WAIL», «HI-LO», «YELP» |

## Механизм:

проблесковый механизм
с эффектом присутствия