Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол «Свет»

№ 20761-06 - в Государственном реестре средств измерений.

Сертификат ГОССТАНДАРТА РОССИИ RU.C.37.003.A № 24509

Основные особенности

- быстрота установки рабочего режима;

- полуавтоматическая калибровка, не требующая дополнительных приспособлений;

- минимальное время получения результата измерения;

- автоматизированная обработка результатов калибровки и измерений с выводом их на цифровой индикатор;

- наличие автономного источника питания;

- наличие индикации предельно-допустимого напряжения разряда аккумулятора;

- магнитные головки излучателя и измерительного блока легко устанавливаются и центрируются на стеклах относительно друг друга в процессе измерений;

- автоматическое выключение питания после окончания работы;

- малая потребляемая мощность и масса измерителя.

Состав комплекта

- измеритель коэффициента светопропускания

- поверочное кольцо

- аккумулятор

- комплект кабелей

- зарядное устройство

- сумка поясная

Технические характеристики

| Тип индикатора | цифровой |
| --- | --- |
| Диапазон измерений светового коэффициента пропускания | 20-99 % |
| Максимально допустимое значение абсолютной погрешности измерения коэффициента пропускания | 2 % |
| Диапазон показаний светового коэффициента пропускания | 0-99 % |
| Толщина измеряемых стекол | 3 - 6 мм |
| Время калибровки (измерения) | 5 с |
| Автоматическое выключение питания после проведения калибровки или измерения, с, не более | 160 |
| Потребляемая мощность | 3,2 Вт |
| Напряжение источника питания постоянного тока | 10,5 - 14,5 В |
| Диапазон рабочих температур | от - 40 до + 40°С |
| Габаритные размеры: излучатель фотоприемник | 63х63х90 мм 110х70х50 мм |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Масса прибора в комплекте с кабелем и аккумулятором, кг, не более | 1,4 |