cигнальная громкоговорящая установка

«ТАЙФУН»

управление с микрофона МОЩНОСТЬ: 200 Вт

Входит в комплект большинства светосигнальных громкоговорящих установок (СГУ) компании «ЭЛИНА». Обеспечивает подачу специальных звуковых и речевых сигналов.

Исполнение СГУ: 120 Вт, 200 Вт, 240 Вт, 400 Вт

## Назначение:

Предназначена для оснащения автомобилей МВД, МЧС, Минобороны.

## Конкурентные преимущества:

- Четыре варианта мощности звука СГУ: 120 Вт, 200 Вт, 240 Вт, 400 Вт.

- Возможность скрытой установки СГУ.

- Возможность подключения записывающего микрофона.

- Управление СГУ осуществляется полностью с четырехкнопочного микрофона и с выносных кнопок «AIR-HORN», «MANUAL».

- Повышенная надежность работы сигнальной громкоговорящей установки (СГУ). Увеличенное время безотказной работы рупорных громкоговорителей за счет использования магнитореологической суспензии в зазоре магнитной цепи и специального гармонического сигнала.

## Технические характеристики:

| Технические характеристики СГУ | Тайфун |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Паспортная мощность, Вт | 200 |
| Масса изделия, кг | 1,4 |
| Габариты, мм | 122х160х50 |
| Типы звуковых сигналов | «MANUAL», «AIR-HORN», «WAIL», «HI-LO», «YELP» |

В изделиях компании «Элина», воспроизводящих звуковые спецсигналы, используются несколько видов рупорных громкоговорителей.

## Функции кнопок управления микрофона-манипулятора