| Стационарный | Мобильный | Передвижной |
| --- | --- | --- |
| Модель | АПК «ПОТОК-С» | АПК «ПОТОК-М» | АПК «ПОТОК-Д» |
| Место установки | Стационарный пост | Микроавтобус | Легковой автомобиль |
| Функциональные возможности: |
| Автоматическая проверка транспортных средств по различным базам розыска: - в статике - в динамике (при движении а/м, оборудованного АПК «Поток») | ДА - | ДА - | ДА ДА |
| Работа с базами данных розыска: федеральными, региональными оперативными, с полными или частично известными номерами, только по коду региона, по типу (только «флаговые», иностранные и т. п.) | ДА | ДА | ДА |
| Количество контролируемых полос движения | Не ограничено (определяется комплектацией) | До трех (в комплектации с двумя ТВ-блоками) | Три - в движении, (в комплектации с двумя видеокамерами) |
| Видеофиксация нарушений скоростного режима | ДА | ДА | ДА |
| Видеофиксация нарушений правил обгона, перестроений, разметки и т.п. | - | ДА | ДА |
| Обеспечение несения службы в усиленном варианте и в автономном режиме | - | ДА | - |
| Осуществление оперативно-розыскных мероприятий | ДА | ДА | ДА |
| Типы распознаваемых номерных знаков | Все государственные знаки России (18 типов, включая знаки СССР);всех стран СНГ; большинства стран Европы и Латинской Америки. |
| Необходимость установки прожекторов для работы в темное время суток | Не требуется. Достаточно стандартного уличного освещения |
| Вариант установки телевизионных камер | Открытый | Открытый и скрытый | Скрытый |
| Время развертывания системы из походного положения в рабочее | Развернута постоянно | менее 20 мин. | менее 5 мин. |
| Возможность управления видеокамерами | - Видеокамеры юстируются при монтаже | ДА Управляются из салона а/м программно или с пульта управления | ДА Управляются из салона а/м вручную |
| Источник электроснабжения | Городская силовая сеть | Дополнительный аккумулятор 190 А/ч автомобиля Бензогенератор 3 кВт Городская сеть ~220В | Собственный аккумулятор |
| Время исполнения заказа | 2 месяца (включая строительные работы) | 2 месяца (включая переоборудование автомобиля) | 1 месяц (переоборудование автомобиля не требуется) |
| Условия поставки | Возможны поставки "под ключ" всей системы или основной ее части (программы и видеокамеры). Заказчик может приобретать самостоятельно: |
|  | Компьютер и установочное оборудование (а также может производить строительные работы) | Базовый автомобиль |